PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

„Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”

- Zamawiający :

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1,

00-611 Warszawa

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

„Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”

- Adres obiektu budowlanego którego dotyczy program funkcjonalno – użytkowy:

Instytut Techniki Budowlanej

Oddział Mazowiecki

ul. Przemysłowa 2,

26-670 Pionki

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy :

mgr inż. Paweł Wątły

Warszawa, dnia 06.04.2016r.

- Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV :

Usługi projektowe:

Dział:

71000000-8	- Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Grupa:

71200000-0	- Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1	- Usługi inżynieryjne

Klasy:

71210000-3	- Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 	- Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2	- Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5	- Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4	- Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Kategorie:

71221000-3	- Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71245000-7	- Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8	- Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2	- Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71313000-5	- Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Roboty budowlane:

Dział:

45000000-7	- Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8	- Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0	- Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1	- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy:

45110000-1	- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2	- Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5	- Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8	- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45260000-7	- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3	- Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6	- Roboty izolacyjne

45330000-9	- Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4	- Tynkowanie

45420000-7	- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0	- Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3	- Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6	- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie:

45111000-8	- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45214000-0	- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45223000-6	- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5	- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9	- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45261000-4	- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1	- Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45311000-0	- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1	- Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5	- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2	- Inne instalacje elektryczne

45321000-3	- Izolacja cieplna

45324000-4	- Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331000-6	- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3	- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4	- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7	- Kładzenie płytek

45432000-4	- Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45441000-0	- Roboty szklarskie

45442000-7	- Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4	- Roboty elewacyjne

- Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego :

- Część opisowa,

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy,

    - Wymagania dotyczące architektury obiektu

    - Wymagania dotyczące konstrukcji obiektu

    - Wymagania dotyczące instalacji obiektu

    - Wymagania dotyczące wykończenia obiektu

    - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

- Część informacyjna,

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 2164).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku hali badawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonej do umiejscowienia w niej stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego. Budynek hali badawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany będzie na terenie Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1464/68.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż tunelu aerodynamicznego nie jest objęte zakresem przedmiotowego postępowania. W zakres niniejszego postępowania wchodzi jednak zaprojektowanie i wykonanie fundamentów pod wentylatory tego stanowiska.  Zamawiający wymaga aby na etapie projektowania budynku hali badawczej i niezbędnej infrastruktury technicznej, uzyskiwania stosownych uzgodnień, opinii i pozwoleń Wykonawca uwzględniał wymagania i wytyczne branżowe związane z konstrukcją i wykonaniem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiska badawczego, które to Zamawiający przekazuje w ogólnym zakresie w treści programu funkcjonalno – użytkowego, a które w szczegółowym zakresie, w koordynacji z Wykonawcą tunelu aerodynamicznego będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Z uwagi na charakter inwestycji polegającej na dostawie i montażu tunelu aerodynamicznego Zamawiający deklaruje współpracę z Wykonawcą na etapie projektowania budynku hali badawczej i niezbędnej infrastruktury technicznej, uzyskiwania stosownych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz na etapie budowy obiektu hali badawczej.

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

a). Charakterystyczne parametry określające usytuowanie obiektu:

Teren na którym projektuje się wykonanie budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą położony jest w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

Teren całej nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Zamawiającego obejmuje następujące numery działek: 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68, 1464/69, 1464/313.

Teren na którym projektuje się wykonanie przedmiotowego budynku obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1464/68, 1464/64 (przyłącza).

Wieczystym użytkownikiem gruntu jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste o numerach RA2Z/00001988/3 oraz RA2Z/00010888/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pionkach Nr XXXII/143/97 z dnia 25 kwietnia 1997r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 17, poz. 136 z dnia 11 czerwca 1997r. działki Nr 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68, 1464/69 leżą na terenie oznaczonym symbolem B.14-P,ZL przy ul. Przemysłowej w Pionkach.

Tekst planu : Podstawowymi funkcjami terenu B.14-P,ZL są: przemysł wyrobów specjalnych, przemysł i składy. Funkcją uzupełniająca są lasy o charakterze klimatycznym, izolacyjnym i gospodarczym. Funkcje przemysłowe i składowe lokowane na terenie B.14-P,ZL nie mogą kolidować z produkcją wyrobów specjalnych. Przekazanie terenów i obiektów podmiotom gospodarczym uzależnione jest od pozytywnej opinii władz wojskowych. Dopuszcza się realizację nowych uzupełniających obiektów dla podmiotów nie związanych z produkcją specjalną. W wypadku zajęcia na ten cel terenów zalesionych należy uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne oraz pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zasięg oddziaływania obiektów i produkcji mogących pogorszyć stan środowiska ustalać (weryfikować) w oparciu o oceny oddziaływania na środowisko wykonane przez biegłych z listy Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zmiana profilu produkcji, eksploatacji kotłowni wymaga także uzyskania decyzji określającej dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Lokalizację obiektów należy uzgadniać z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. Dopuszcza się podziały terenu B.14 P,ZL pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pod kątem zachowania stref ochronnych.

Uwaga – teren położony w obszarze Natura 2000 i częściowo w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

Na terenie nieruchomości znajdują się obecnie następujące obiekty budowlane:

- Budynek Laboratorium Badań Ogniowych Hala A wraz z częścią tego obiektu którą stanowi oczyszczalnia spalin z instalacją technologiczną oczyszczalni spalin zlokalizowana na działce nr ew. 1464/69,

- Stacja transformatorowa ST-1 z rozdzielnią SN-15 będąca własnością i w eksploatacji Zamawiającego, zasilająca obiekty znajdujące się na terenie Zamawiającego zlokalizowana na działce nr ew. 1464/64,

- Stacja redukcyjno – pomiarowa gazu ziemnego o przepustowości 2.200m3/h będąca własnością i w eksploatacji Zamawiającego, zasilająca instalację stanowisk badawczych do badań odporności ogniowej w Laboratorium Badań Ogniowych Hala A zlokalizowana na działce nr ew. 1464/64,

- Budynek biurowo – konferencyjny (MT-10004)  zlokalizowany na działce nr ew. 1464/67,

- Budynek piaskowni (śrutowni) (MT-10088) zlokalizowany na działce nr ew. 1464/69,

- Budynek sprężarkowi (MT-10090) zlokalizowany na działce nr ew. 1464/69

- Wytrawialnia (wiata o konstrukcji żelbetowej) (MT-10081) zlokalizowana na działce nr ew. 1464/69,

- Stacja transformatorowa zlokalizowana na części działki o nr ew. 1464/63 w północno – zachodniej części nieruchomości, bezpośrednio przy ul. Przemysłowej, w pobliżu wjazdu głównego na teren nieruchomości, będąca własnością i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. ( ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz tej spółki),

- Portiernia kontenerowa na działce nr ew. 1464/64,

- Budynek hali badawczej – hala łukowa, wybudowany w 2016r.  , zlokalizowany na działce nr ew. 1464/68,

- Podziemny zbiornik propanu o pojemności 10m3 wraz z przyłączem ziemnym do hali badawczej oraz ścianą REI120 zlokalizowany w południowo – wschodniej części nieruchomości na działce o nr ew. 1464/69, zasilający instalację stanowisk badawczych do badań reakcji na ogień w Laboratorium Badań Ogniowych Hala A,

- Estakada suwnicy zewnętrznej o konstrukcji stalowej wraz z suwnicą zewnętrzną 12,5T zlokalizowana wzdłuż Hali A od stron wschodniej budynku,

- Ogrodzenie terenu nieruchomości systemowe o konstrukcji metalowej (panele ogrodzeniowe metalowe, słupki ogrodzeniowe metalowe, prefabrykaty betonowe),

- Oświetlenie zewnętrzne terenu zlokalizowane wzdłuż zewnętrznych granic nieruchomości oraz wzdłuż drogi wewnętrznej na terenie nieruchomości – słupy oświetleniowe o konstrukcji metalowej,

- Kable energetyczne SN  15kV zasilające stacje transformatorowe znajdujące się na terenie nieruchomości, przebiegające wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości,

- Kable elektryczne n/n na terenie nieruchomości zasilające budynek Hali A, stację gazową, budynek biurowo – konferencyjny, oświetlenie zewnętrzne terenu,

- Przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej do studni wodomierzowej znajdującej się na terenie nieruchomości od jej strony zachodniej na działce nr ew. 1464/46, zasilające obiekty znajdujące się na terenie nieruchomości – Halę A, sieć hydrantową zewnętrzną, budynek biurowo – konferencyjny,

- Przyłącze gazowe z sieci gazowej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zlokalizowane od strony zachodniej nieruchomości od strony ul. Przemysłowej,

- Instalacja hydrantowa zewnętrzna zasilająca 2 hydranty zewnętrzne zlokalizowane wzdłuż drogi wewnętrznej na terenie nieruchomości,

- Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe z budynku Hali A oraz częściowo z terenu nieruchomości, przebiegająca w części środkowej nieruchomości w kierunku północnej granicy nieruchomości,

- Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z budynku Hali A przebiegająca wzdłuż granicy zachodniej nieruchomości i włączona do sieci miejskiej w ulicy Przemysłowej,

- Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z budynku biurowo – konferencyjnego w kierunku północno – zachodnim, włączona do sieci miejskiej w ulicy Przemysłowej,

- Przyłącze węzła cieplnego zlokalizowanego w części administracyjno – biurowej budynku Hali A do miejskiej sieci ciepłowniczej – od strony zachodniej nieruchomości z ul. Przemysłowej,

- Przyłącze telefoniczne i światłowodowe do części administracyjno – biurowej Hali A w części zachodniej nieruchomości z ul. Przemysłowej,

- Przyłącze telefoniczne i światłowodowe do budynku biurowo – konferencyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1464/67 z serwerowni zlokalizowanej w budynku Hali A w jej części administracyjno – biurowej,

- Przyłącze wodociągowe do budynku biurowo – konferencyjnego z sieci wodociągowej znajdującej się na terenie nieruchomości,

- Fragmenty czynnej sieci ciepłowniczej będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjno – Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Pionkach – od strony ul. Przemysłowej przy części administracyjno – biurowej Hali A, fragment napowietrznej sieci ciepłowniczej przy zachodniej granicy nieruchomości od strony ul. Przemysłowej, fragment napowietrznej sieci ciepłowniczej przy wschodniej granicy nieruchomości,

- Czynny kabel telekomunikacyjny będący własnością MNI Telecom biegnący wzdłuż ściany szczytowej północnej Hali A z ul. Przemysłowej, przez całą szerokość nieruchomości w kierunku granicy wschodniej nieruchomości,

- Czynna sieć wodociągowa o średnicy 350mm, będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjno – Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Pionkach, przebiegająca z ul. Przemysłowej aż do granicy wschodniej nieruchomości, zlokalizowana częściowo w kanale żelbetowym.

Dwa wjazdy na teren nieruchomości znajdują się od strony zachodniej nieruchomości z ulicy Przemysłowej.

Teren nieruchomości jest ogrodzony. Teren częściowo utwardzony jest placami i drogami o nawierzchni betonowej. Chodniki z płyt chodnikowych znajdują się od strony zachodniej Hali A przy części administracyjno – biurowej budynku.

Teren jest częściowo zadrzewiony zielenią średnią i wysoką w części północno – wschodniej nieruchomości na działkach o nr ew. 1464/68. W związku z realizacją przedmiotowego budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą przewiduje się konieczność usunięcia części drzew mogących być w kolizji z zabudową tego budynku. Usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w kolizji z projektowanym budynkiem hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia będzie zrealizowane przez Zamawiającego.

Na terenie nieruchomości znajdowały się dodatkowo następujące budynki które zostały rozebrane :  w roku 2013  – budynek Hali B, budynek rozdzielni elektrycznej,  na działkach o nr ew. 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68, oraz w roku 2009 budynek hali montażowej oraz budynek wiaty (budynek instalacyjny) na terenie działki o nr ew. 1464/68.

Teren po rozbiórkach tych obiektów nie jest utwardzony.

b). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

- Przeznaczenie budynku – budynek hali badawczej,

- Powierzchnia netto – ok. 1.085 m2

- Powierzchnia zabudowy – ok. 1.105 m2

- Kubatura – ok.9.150 m3

- Szerokość użytkowa hali (w świetle konstrukcji) – ok.16,0 m

- Długość użytkowa hali (w świetle konstrukcji) – ok.60,0 m

- Wysokość hali w świetle konstrukcji (wyjściowa) – 8,0 m

- Ilość kondygnacji – hala badawcza jednokondygnacyjna, częściowe podpiwniczenie pod pomieszczeniem sterowni z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarczo-magazynowe

- Gęstość obciążenia ogniowego <500 MJ/m2

- Waga stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego – ok. 3 tony / mb

- Waga wentylatorów i podkonstrukcji (w poziomie posadzki) – 4,0 + 4,0 tony

- Zapotrzebowanie na moc elektryczną tunelu aerodynamicznego – 300kW

- Orientacyjny poziom dźwięku emitowanego przez wentylatory pracujące w trybie pracy do badań klap dymowych - 80dB, w odległości 1m od wentylatorów. Zespół 12 szt. wentylatorów.

- Łączna liczba pracowników – 2 (obsługa procesów badawczych realizowanych w hali badawczej)

- Łączna liczba pracowników obcych przebywających czasowo na terenie obiektu – 3 (na czas montażu elementu do badania)

- Ilość zmian pracy – 1

- Czas cyklu badań – czas potrzebny na badanie pojedynczej klapy dymowej ok. 4 godz.

Uwaga – powyższe wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe mają charakter orientacyjny, szczegółowe dane dotyczące tych wskaźników będą określone w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

c). Zakres robót budowlanych :

- Badania geotechniczne,

- Prace geodezyjne i pomiarowe,

- Roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy,

- Roboty ziemne,

- Roboty fundamentowe – fundamenty pod konstrukcję obiektu, oraz pod posadowienie zespołu wentylatorów stanowiska badawczego i podkonstrukcji,

- Izolacje przeciwwilgociowe,

- Wykonanie przyłączy do obiektu (w tym roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejących nawierzchni betonowych dróg i placów wewnętrznych w zakresie potrzebnym do wykonania przyłączy do obiektu, wraz z odtworzeniem tych nawierzchni po wykonanych pracach):

- Wykonanie przyłącza elektrycznego do obiektu – zasilanie liniami kablowymi bezpośrednio z istniejącej stacji transformatorowej ST-1 znajdującej się na działce nr ew. 1464/64, z transformatora o mocy 630kVA,

- Wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie nieruchomości,

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu – włączenie w instalację kanalizacji sanitarnej na terenie działki 1464/64,

- Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do obiektu – włączenie w instalację kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 1464/64,

- Wykonanie przyłącza sieci telekomunikacyjnej – połączenie poprzez przedłużenie kanalizacji teletechnicznej i ułożenie kabla światłowodowego i telefonicznego od głównego punktu dystrybucyjnego,

- Wykonanie konstrukcji stalowej hali badawczej,

- Wykonanie obudowy hali badawczej – ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym lub wełny mineralnej,  dach hali badawczej jako przekrycie warstwowe – membrana PVC, PUR lub wełna mineralna, blacha trapezowa,

- Wykonanie części obiektu przyległych do hali badawczej i przeznaczonych na sterownię, pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz rozdzielnię elektryczną technologiczną:

- Część obiektu przeznaczona na sterownię oraz pomieszczenia socjalno – sanitarne i magazyn podręczny w podpiwniczeniu – wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej – ściany z bloczków z betonu komórkowego, ściany zewnętrzne ocieplone metodą BSO (lekka mokra), stropodach o konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem, wełną mineralną lub PUR, pokrycie dachu membrana PVC , strop nad częściowym podpiwniczeniem o konstrukcji żelbetowej, schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub o konstrukcji stalowej, ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego, ściany działowe murowane,

- Część obiektu stanowiąca rozdzielnię elektryczną technologiczną – rozdzielnia zasilająco – sterująca technologiczna przeznaczona do  umieszczenia w niej rozdzielnicy zasilającej mocą 300kW, szaf zasilająco – sterujących do zasilania bloków wentylacyjnych z płynną regulacją obrotów. Proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego stacji transformatorowej o wymiarach 2,60 x 4,70m produkcji ZPUE „Włoszczowa” lub równoważny. W tej części obiektu należy wykonać instalację klimatyzacji pomieszczenia z uwagi na zyski ciepła od urządzeń sterowniczych wentylatorów. Wewnętrzne linie zasilające blok wentylacyjny stanowiska badawczego, rozdzielnica zasilająca wentylatory oraz szafy zasilająco – sterujące do zasilania bloków wentylacyjnych  nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.

- Izolacje cieplne – podłoga na gruncie, strop nad częściowym podpiwniczeniem, stropodachy, ściany zewnętrzne,

- Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej oraz bramy zewnętrznej przemysłowej segmentowej, sterowanej elektrycznie z napędem,

- Wykonanie posadzki przemysłowej betonowej zacieranej mechanicznie, utwardzonej powierzchniowo w hali badawczej,

- Wykonanie ścian działowych murowanych w części socjalno - sanitarnej,

- Wykonanie tynków wewnętrznych w części socjalno-sanitarnej oraz magazynie podręcznym w podpiwniczeniu,

- Roboty malarskie w części socjalno - sanitarnej,

- Wykonanie robót posadzkarskich w pomieszczeniach sterowni, socjalno-sanitarnych, magazynie podręcznym w podpiwniczeniu,

- Wykonanie okładzin ściennych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych,

- Wykonanie bezpiecznych wejść  na połacie dachów budynku w celu nadzoru, konserwacji i dozoru obiektu oraz urządzeń i instalacji,

- Wykonanie drogi wewnętrznej do budynku hali badawczej włączonej w układ komunikacyjny na terenie nieruchomości oraz placu manewrowego przy hali badawczej i 3 miejsc parkingowych – nawierzchnie gruntowe utwardzone spełniające wymagania drogi pożarowej,

- Wykonanie ciągów pieszych przy budynku hali badawczej włączonych w układ komunikacyjny na terenie nieruchomości,

- Wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie :

- Instalacja wody użytkowej (bytowej) w pomieszczeniach socjalno – sanitarnych, na hali badawczej jeden zawór czerpalny ze złączką do węża,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – w części socjalno - sanitarnej,

- Instalacja kanalizacji deszczowej, odprowadzająca wody deszczowe z budynku,

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- ogrzewanie promiennikowe elektryczne pomieszczenia hali badawczej, ogrzewanie zapewniające uzyskanie temperatury min. +80C,

- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi panelowymi zasilanymi napięciem 230V pomieszczeń części socjalno–sanitarnej i sterowni,

- podgrzewania wody w części socjalno – sanitarnej,

- Instalacja piorunochronna,

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa,

- Instalacja oświetlenia terenu (w zakresie otoczenia hali badawczej – lampy oświetleniowe na słupach metalowych wzdłuż drogi wewnętrznej), z powiązaniem z siecią istniejącą - nie wchodzi w zakres postępowania, do wykonania przez Zamawiającego w perspektywie,

- Instalacja teleinformatyczna w pomieszczeniu sterowni, z powiązaniem z głównym punktem sieciowym w budynku Hali A. W strefie fundamentu pod wentylatory przewidzieć należy kanał kablowy dla zasilania wentylatorów i dla kabli sterujących,

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej w sterowni, oraz w części socjalno- sanitarnej i pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym,

- Instalacja klimatyzacji – klimatyzatory jednofazowe w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i w sterowni,

Uwaga: w związku ze zbliżeniem planowanej inwestycji (potencjalną kolizją) z czynną siecią wodociągową o średnicy 350mm znajdującą się na terenie nieruchomości, będącą własnością Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Pionkach, należy w uzgodnieniu z właścicielem sieci przewidzieć: jej przebudowę w nową trasę poza obrys hali badawczej lub jej obudowę i zabezpieczenie w istniejącej trasie umożliwiającą bezpieczną eksploatację i budowę hali badawczej.

Przebieg pozostałych sieci i instalacji oznaczony jest na mapach geodezyjnych.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

a).Przedmiotowe zamówienie obejmuje :

- Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, warunków, raportów i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego budowy hali badawczej wraz z infrastrukturą. W przypadku gdyby dla planowanego przedsięwzięcia wymagane było by uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z powodu zaliczenia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i/lub z uwagi na położenie na obszarze Natura2000), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie tej decyzji będzie po stronie Zamawiającego.

- Wykonanie badań geotechnicznych.

- Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych.

- Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 ezg. (wraz z wersjami elektronicznymi formacie .pdf oraz .dwg ).

- Z uwagi charakter inwestycji polegającej na dostawie i montażu tunelu aerodynamicznego które to stanowisko badawcze zlokalizowane będzie w projektowanej przez Wykonawcę i budowanej hali badawczej,  Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu budowlanego, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz wykonywania projektów wykonawczych celem uwzględniania w dokumentacji projektowej wymagań i wytycznych branżowych związanych z konstrukcją oraz wykonaniem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiska badawczego.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiające realizację pełnego zakresu przedmiotowego zamówienia.

- Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w 4 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf i .dwg).

- Wykonanie projektu organizacji budowy przedmiotowego obiektu wraz z infrastrukturą, oraz projektu organizacji ruchu na terenie Zamawiającego w 2 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf), uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla całego zakresu robót objętego przedmiotowym zamówieniem w 2 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf i .doc).

- Wykonanie przedmiaru robót objętych projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, zakresem pozwolenia na budowę - w pełnym zakresie przedmiotowego zamówienia – w 2 egz. (wraz z  wersjami elektronicznymi w formacie .pdf i .kst).

- Roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy.

- Wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych.

- Budowa hali badawczej wraz z pełną infrastrukturą techniczną obiektu.

- Wykonanie drogi wewnętrznej do budynku hali badawczej włączonej w układ komunikacyjny na terenie nieruchomości oraz placu manewrowego przy hali badawczej i 3 miejsc parkingowych – nawierzchnie gruntowe utwardzone.

- Zorganizowanie procesu budowlanego, kierowanie i koordynacja wszelkich robót prowadzonych w związku z realizacją inwestycji oraz budową i wykończeniem obiektu.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branż objętych projektem budowlanym i projektami wykonawczymi przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej obiektu w 4 kompletach (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf i .dwg) i przekazanie jej Zamawiającemu.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wraz z infrastrukturą, w zakresie całości robót objętych przedmiotowym zamówieniem i przekazanie jej Zamawiającemu.

- Wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu w  4 egz. oraz instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf i .doc).

- Przekazanie do użytkowania Zamawiającemu wykonanego kompletnego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą, dokumentacji powykonawczej, w/w instrukcji i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

b). Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Na podstawie informacji zawartych w punkcie 1.1. i 1.1.1. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, warunków związanych z lokalizacją inwestycji oraz rodzaju i charakteru inwestycji, wynikają poniższe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia :

- Budowa budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną będzie realizowana na terenie objętym obszarem Natura 2000, oraz na nieruchomości na której zrealizowany został kluczowy etap inwestycji polegającej na budowie Laboratorium Badań Ogniowych, która to inwestycja zgodnie z decyzją nr   IU-7624/3.10/2007 z dnia 27.07.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach” wydana przez Burmistrza Miasta Pionki poprzedzona była wykonaniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wykonawca na etapie wykonywania projektu budowlanego i uzyskiwania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i pozwoleń winien uwzględniać powyższe w zakresie wymaganych procedur administracyjnych i koniecznych do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

- Budowa budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną będzie projektowana i realizowana na terenie którego zagospodarowanie objęte jest wydaną w dniu 22.08.2007r. decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1300/2007 wydaną przez Starostę Radomskiego (pozwolenie na przebudowę i remont hali przemysłowej wraz ze zmiana sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych), na podstawie której zrealizowany został już kluczowy etap realizacji inwestycji polegającej na budowie Laboratorium Badan Ogniowych. Powyższy zrealizowany etap inwestycji objęty jest pozwoleniem na użytkowanie – decyzja nr 177/2011 z dnia 07.10.2011r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Radomiu (znak PINB.7651.46.2011.MU.U). W zakres przedmiotowego postępowania dotyczącego zaprojektowania i wykonania hali badawczej pod tunel aerodynamiczny nie wchodzą czynności związane z realizacją obowiązków nałożonych decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007r.oraz warunkami pozwolenia na użytkowanie nr 177/2011 z dnia 07.10.2011r. Budowa budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną pod tunel aerodynamiczny jest odrębnym procesem inwestycyjnym realizowanym przez Zamawiającego.

- W związku z zakończeniem kluczowego etapu realizacji inwestycji polegającej na budowie Laboratorium Badań Ogniowych i użytkowaniem obiektów i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości posiada wydane aktualne pozwolenia : pozwolenie na użytkowanie laboratorium badań ogniowych - decyzja nr 177/2011 z dnia 07.10.2011r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Radomiu (znak PINB.7651.46.2011.MU.U)., pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza nr ROŚ.III.6224.11.2014 z dnia 13.11.2014 wydane przez Starostę Radomskiego, pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr ROŚ.V. 6220.3.2014 z dnia 21.07.2014r. wydane przez Starostę Radomskiego.

- W związku z zakończeniem kluczowego etapu realizacji inwestycji polegającej na budowie Laboratorium Badań Ogniowych i użytkowaniem obiektów i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiający posiada obecnie zawarte umowy z dostawcami mediów : umowę na dostawę energii elektrycznej  - moce przyłączeniowe – przyłącze nr 1 - 800kW, przyłącze nr 2 - 400kW, moce umowne – przyłącze nr 1 - 390kW, przyłącze nr 2 - 390kW, umowę na dostawę gazu ziemnego – moc umowna w wysokości 1200m3/h, umowę na dostawę energii cieplnej ciepła z sieci miejskiej – zamówiona moc cieplna na okres 12 miesięcy wynosi 0,9 MW, umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Uwaga:

- Po określeniu bilansu mocy elektrycznej Zamawiający wystąpi do miejscowego dostawcy energii elektrycznej o zwiększenie mocy umownej,

- Przyjmuje się pracę przemienną dla instalacji ogrzewania elektrycznego hali badawczej i pracy tunelu aerodynamicznego (zespołu wentylatorów).

- W związku z zakończeniem kluczowego etapu realizacji inwestycji polegającej na budowie Laboratorium Badań Ogniowych i użytkowaniem obiektów i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiający posiada również zawarte umowy związane z użytkowaniem i eksploatacją obiektów budowlanych oraz stosowne umowy serwisowe i konserwacyjne.

- Budowa przedmiotowego budynku hali badawczej realizowana będzie na terenie czynnego zakładu pracy - Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej Oddział Mazowiecki w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

- W związku z powyższym zagospodarowanie terenu budowy, organizacja ruchu na terenie budowy i terenie Zamawiającego powinny być realizowane przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami wykonanych uprzednio projektów organizacji budowy oraz organizacji ruchu, uzgodnionych z Zamawiającym, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami Zamawiającego dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego,  przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz zachowania poufności.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przyjęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przed przystąpieniem do realizacji robót i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektów organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych będzie obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Praca sprzętu, maszyn budowlanych, transport materiałów nie mogą stanowić utrudnienia oraz zagrożenia dla użytkowania i eksploatacji Laboratorium Badań Ogniowych oraz obiektów i instalacji znajdujących się na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Na terenie Zamawiającego i na terenie obiektów Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania – Wykonawca oraz wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców zobowiązani będą do przestrzegania tego zakazu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.

- W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania.

- Wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych Wykonawca będzie zobowiązany realizować w uzgodnionym z Zamawiającym przedziale czasowym.

- W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym godzin wyłączenia energii elektrycznej oraz innych mediów.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymiany na nowy na własny koszt.

- Wykonawca będzie zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia kontenera na odpady bieżące i do opróżniania tego kontenera.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia próby pracy zainstalowanych urządzeń i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi odbioru.

- Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego wykonania prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia powstałego w budynku w którym realizowane będą roboty objęte przedmiotowym zamówieniem.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i wykonanych robót, oraz zainstalowanych urządzeń.

- Wykonawca będzie zobowiązany skierować do opracowania dokumentacji projektowej oraz do kierowania budową personel kierowniczy posiadający wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz innym pracownikom których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

- W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania przez co najmniej okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia budowlano/montażowego na bazie wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem robót wynikających z umowy. Wykonawca przystępujący do realizacji umowy winien będzie posiadać własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej w związku z prowadzona przez siebie działalnością.

- Wykonawca będzie miał obowiązek skoordynować harmonogram prac z dostawcą tunelu aerodynamicznego (wraz z całym oprzyrządowaniem), którego to dostawa i montaż będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada że czynności związane z dostawą i montażem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego będą mogły być wykonywane jeszcze w czasie trwania robót budowlanych hali badawczej. Zamawiający wymaga w tym zakresie od Wykonawców w/w prac współpracy i  koordynacji, w tym w zakresie bezpiecznego wykonywania robót. Zamawiający będzie współpracował z w/w Wykonawcami w zakresie koordynacji prac o których mowa powyżej.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Hala badawcza będzie wykonana na potrzeby umiejscowienia w niej stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego. Powierzchnia zabudowy hali badawczej około 1.105 m2.

Główną część obiektu ma stanowić hala badawcza o konstrukcji stalowej – jednokondygnacyjna,  jednonawowa,  niepodpiwniczona. W tej części budynku rozmieszczone będą: stanowisko badawcze – tunel aerodynamiczny,  urządzenia techniczne i aparatura badawcza, w tym wentylatory związane ze stanowiskiem badawczym.

Do hali głównej, na ścianach bocznych przylegać będą powiązane funkcjonalnie z halą pomieszczenia – rozdzielnia elektryczna [oznaczona jako 1]  o powierzchni zabudowy około 13-14 m2, sterownia oraz część socjalno-sanitarna [oznaczone jako 3 i 2] o powierzchni zabudowy około 50-51 m2.

Każda z powyższych części obiektu będzie stanowić odrębne strefy pożarowe.

Hala zlokalizowana będzie na terenie Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1464/68.

Wraz z pozostałymi obiektami znajdującymi się na terenie Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach będzie wchodziła w skład kompleksu obiektów Laboratorium Badań Ogniowych.

Ogólny schemat poszczególnych części obiektu

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

- Powierzchnia netto obiektu – ok. 1.085 m2

- Powierzchnia zabudowy obiektu – ok.1.105 m2

- Kubatura – ok. 9.150 m3

- Szerokość użytkowa hali (w świetle konstrukcji) – ok.16,0 m

- Długość użytkowa hali (w świetle konstrukcji) – ok.60,0 m

- Wysokość hali w świetle konstrukcji (wyjściowa) – 8,0 m

Uwaga – powyższe wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe mają charakter orientacyjny, szczegółowe dane dotyczące tych wskaźników będą określone w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

a). Pomieszczenie hali badawczej.

- Właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Wymiary hali badawczej w gabarycie obudowy wynikowo.

W ścianie bocznej należy zaprojektować i wykonać bramę przemysłową segmentową sterowaną elektrycznie. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia hali badawczej w ścianie zewnętrznej od strony wschodniej.

Z pomieszczenia hali badawczej należy zapewnić komunikację z częścią socjalno – sanitarną oraz rozdzielnią elektryczną.

Oświetlenie hali światłem dziennym i światłem sztucznym. Elementy doświetlenia hali należy wyposażyć w żaluzje/przesłony umożliwiające zasłonięcie dopływu światła, w celu zaciemnienia hali w czasie niektórych procesów badawczych realizowanych na stanowisku badawczym.

Uwaga – na hali należy zaprojektować i wykonać fundament pod 12 szt. wentylatorów zgodnie ze schematem. Powierzchnia zajmowana przez wentylatory to ok. 10,0 x 4,0m. Podkonstrukcja pod tunel aerodynamiczny oraz falowniki poza zakresem przedmiotowego postępowania.

Uwaga – należy uwzględnić wewnętrzne parcie powietrza na przegrody zewnętrzne hali, tworzące się podczas badania w tunelu. Przewidywana prędkość wylotowa z tunelu, po obu jego końcach 5-7 m/s (z jednej strony ssanie, z drugiej od strony wentylatorów parcie).

- Wyposażenie instalacyjne:

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- ogrzewanie promiennikowe elektryczne pomieszczenia hali badawczej, ogrzewanie zapewniające uzyskanie temperatury min. +80C,

- moc zapotrzebowana – według obliczeń projektowych,

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy,

- W strefie fundamentu pod wentylatory przewidzieć należy kanał kablowy dla zasilania wentylatorów i dla kabli sterujących,

b). Pomieszczenie sterowni i część socjalno-sanitarna [3 i 2]

- Właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Oznaczone na schemacie zawartym w pkt. 1.1.3 pomieszczenie sterowni i część socjalno-sanitarna powinny być połączone funkcjonalnie ze sobą i przeznaczone być dla obsługi w czasie przeprowadzanych badań.

Bezpośrednio pod pomieszczeniem sterowni należy zaprojektować i wykonać pomieszczenie gospodarczo – magazynowe.

Część socjalna i sanitarna powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wejście do pomieszczenia sterowni powinno umożliwiać bezpośrednią komunikację z pomieszczeniem hali badawczej.

Dodatkowo powinno być zaprojektowane i wykonane wejście z zewnątrz do tej części obiektu.

W celu obserwacji procesów badawczych oraz nadzoru nad infrastrukturą badawczą należy zaprojektować i wykonać okno w ścianie pomiędzy pomieszczeniem hali badawczej a sterownią o wymiarach umożliwiających wygodną obserwację przestrzeni badawczej hali badawczej.

Uwaga – poziom posadzki sterowni powinien znajdować się na poziomie min. +1,6m względem poziomu ±0,00 hali.

Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym i światłem sztucznym.

- Wyposażenie instalacyjne:

- Instalacja wody użytkowej (bytowej) w pomieszczeniach socjalno – sanitarnych,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi panelowymi zasilanymi napięciem 230V pomieszczeń części socjalno –sanitarnej i sterowni,

- podgrzewania wody w części socjalno – sanitarnej – pojemnościowe podgrzewacze wody,

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy,

- Instalacja teleinformatyczna w pomieszczeniu sterowni,

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej w sterowni, oraz w części socjalno- sanitarnej i pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym,

- Instalacja klimatyzacji – klimatyzator jednofazowy w pomieszczeniu w sterowni,

c). Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej [1]

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Jako pomieszczenie rozdzielni elektrycznej proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego stacji transformatorowej o wymiarach 2,60 x 4,70m produkcji ZPUE „Włoszczowa” lub równoważne. Należy zapewnić bezpośrednią komunikację do tej części budynku z pomieszczenia hali badawczej oraz wejście do tej części z zewnątrz obiektu.

Oświetlenie pomieszczenia światłem sztucznym.

- Wyposażenie instalacyjne:

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- Rozdzielnia zasilająco-sterująca technologiczna przeznaczona do umieszczenia w niej:

- rozdzielnicy zasilającej mocą 300kW,

- szaf zasilająco – sterujących do zasilania bloków wentylacyjnych z płynną regulacją obrotów,

Wewnętrzne linie zasilające blok wentylacyjny stanowiska badawczego nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy,

- Instalacja klimatyzacji – klimatyzator jednofazowy.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania ogólne.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń własnych, oraz wyrobów budowlanych własnych.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z póżn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być kompletne, być wykonane zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do ustawy, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Maszyny i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844 z późn. zm.), Polskimi Normami, Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1645,1662 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.), oraz wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – użytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych w programie funkcjonalno – użytkowym rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń i analiz dla zadań wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia.

W przypadku wystąpienia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

    - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy,

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności :

- przyjęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- wykonanie przed przystąpieniem do realizacji robót i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektów organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

- zagospodarowanie terenu budowy w szczególności zorganizowanie zaplecza socjalno technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

- zainstalowanie na koszt własny liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody  na podstawie faktur VAT /+23%/, w terminie ustalonym w umowie z Zamawiającym, od dnia ich doręczenia Wykonawcy,

- wykonanie na koszt własny tymczasowego ogrodzenia terenu budowy oraz oznaczenie terenu budowy i robót oraz innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające,

- zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

- wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych w uzgodnionym z Zamawiającym przedziale czasowym,

- uzgadnianie z Zamawiającym godzin wyłączenia prądu i innych mediów,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymianie na nowy na własny koszt,

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- ustawienie kontenera (kontenerów) na odpady bieżące, opróżnianie tego kontenera (kontenerów),

- natychmiastowego wykonania prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia powstałego w budynku w którym realizowane będą roboty objęte niniejszym zamówieniem.

    - Wymagania dotyczące architektury obiektu

Główną część obiektu ma stanowić hala badawcza o konstrukcji stalowej – jednokondygnacyjna,  jednonawowa,  z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczona.

Do hali głównej, na ścianach bocznych przylegać będą powiązane funkcjonalnie z halą pomieszczenia:

- rozdzielnia elektryczna o powierzchni zabudowy około 13-14 m2, jednokondygnacyjna, jako pomieszczenie rozdzielni elektrycznej proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego stacji transformatorowej.

- sterownia oraz część socjalno-sanitarna o powierzchni zabudowy około 50-51 m2 - część budynku o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z częściowym podpiwniczeniem pod pomieszczeniem sterowni z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarczo-magazynowe. Przekryta stropodachem o konstrukcji żelbetowej. Dach jednospadowy.

Hala badawcza:

- Ściany zewnętrzne hali z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem poliuretanowym lub wełny mineralnej. Kolorystyka zewnętrzna płyt zbieżna z kolorystyką budynku Hali A, kolorystyka płyt od strony pomieszczenia biała.

- Dach hali badawczej jako przekrycie warstwowe – membrana PVC, PUR lub wełna mineralna, blacha trapezowa. Kolorystyka płyt dachowych od strony zewnętrznej biała, od strony pomieszczenia biała.

- Obróbki blacharskie na elewacji hali w kolorze płyt warstwowych ściennych.

- Obróbki blacharskie na dachu hali w kolorze płyt warstwowych dachowych.

- Rynny i rury spustowe z metalowe.

- Brama segmentowa przemysłowa w kolorze niebieskim, zbieżna z kolorystyką bram przemysłowych segmentowych budynku Hali A.

- Drzwi zewnętrzne metalowe, z samozamykaczem do budynku hali badawczej – pomieszczenia hali badawczej w kolorze niebieskim, zbieżnym z kolorystyką bramy przemysłowej segmentowej.

- Cokół budynku hali badawczej – tynk mozaikowy żywiczny w kolorystyce zbieżnej z cokołem budynku Hali A.

- Wzdłuż ścian zewnętrznych opaska żwirowa z obrzeżami betonowymi.

Część socjalno – sanitarna i sterownia.

- Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem metodą ETICS. Tynk mineralny, malowany farbą silikonową w kolorze zbieżnym z kolorystyką części administracyjno – biurowej budynku Hali A.

- Rynny i rury spustowe metalowe.

- Obróbki blacharskie w kolorze elewacji.

- Okna zewnętrzne z PVC, rozwierno – uchylne, z nawiewnikami, kolor biały.

- Parapety zewnętrzne metalowe.

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe, z samozamykaczem, przeszklone, kolor szary, wyposażone w dwa zamki.

- Nad drzwiami zewnętrznymi do części socjalno – sanitarnej daszek osłonowy z poliwęglanu, w formie łukowej, na konstrukcji metalowej.

- Kominy wentylacyjne murowane z cegły pełnej nad dachem części socjalno – sanitarnej, otynkowane, w kolorze elewacji, z czapkami betonowymi.

- Cokół budynku – tynk mozaikowy żywiczny w kolorystyce zbieżnej z cokołem części administracyjno – biurowej budynku Hali A.

- Wzdłuż ścian zewnętrznych opaska żwirowa z obrzeżami betonowymi.

Rozdzielnia elektryczna.

- Jako pomieszczenie rozdzielni elektrycznej proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego stacji transformatorowej o wymiarach 2,60 x 4,70m produkcji ZPUE „Włoszczowa” lub równoważne.

- Ściany zewnętrzne kolorystyka zbieżna z kolorystyką części socjalno – sanitarnej budynku.

- Obróbki blacharskie w kolorze elewacji.

- Drzwi zewnętrzne metalowe w kolorze elewacji.

- Wzdłuż ścian zewnętrznych opaska żwirowa z obrzeżami betonowymi.

    - Wymagania dotyczące konstrukcji obiektu.

- Hala badawcza o  konstrukcji stalowej.

Uwaga: typ konstrukcji i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe do ustalenia przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Konstrukcja stalowa hali badawczej zabezpieczona przed korozją (klasa agresywności środowiska – wewnątrz C2, na zewnątrz C3).

- Uwaga – należy uwzględnić wewnętrzne parcie powietrza na przegrody zewnętrzne hali, tworzące się podczas badania w tunelu aerodynamicznym. Przewidywana prędkość wylotowa z tunelu, po obu jego końcach 5-7 m/s (z jednej strony ssanie, z drugiej od strony wentylatorów parcie).

- Fundamenty obiektu – stopy fundamentowe, podwaliny żelbetowe i ławy fundamentowe żelbetowe, fundamenty żelbetowe pod posadowienie zespołu wentylatorów stanowiska badawczego i podkonstrukcji.

- Izolacje przeciwwilgociowe z folii, papy asfaltowej izolacyjnej, mas asfaltowych, lepików asfaltowych.

- Izolacje cieplne ze styropianu – podłoga na gruncie, strop nad częściowym podpiwniczeniem, stropodachy, ściany zewnętrzne części socjalno-sanitarnej.

- Obudowa hali badawczej – ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym lub wełny mineralnej, dach hali badawczej jako przekrycie warstwowe – membrana PVC, PUR lub wełna mineralna, blacha trapezowa.

- Posadzka przemysłowa betonowa w hali badawczej, zacierana mechanicznie, utwardzona powierzchniowo, zabezpieczona przed pyleniem.

- Część obiektu przeznaczona na sterownię oraz pomieszczenia socjalno – sanitarne i magazyn podręczny w podpiwniczeniu – wykonana w konstrukcji murowanej – ściany z bloczków z betonu komórkowego, ściany zewnętrzne ocieplone metodą BSO (lekką mokrą), stropodach o konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem, wełną mineralną lub PUR, pokrycie dachu membrana PVC, strop nad częściowym podpiwniczeniem o konstrukcji żelbetowej, schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub o konstrukcji stalowej, ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego.

- Część obiektu stanowiąca rozdzielnię elektryczną - proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego, prefabrykowanego stacji transformatorowej o wymiarach 2,60 x 4,70m produkcji ZPUE „Włoszczowa” lub równoważny.

    - Wymagania dotyczące instalacji obiektu

a). Wyposażenie instalacyjne hali badawczej:

- Instalacja kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wszystkich wód deszczowych z dachu hali. Rynny i rury spustowe  z PVC. Piony instalacji rury PVC kielichowe ciśnieniowe, poziomy rury PVC kielichowe układane na 20cm podsypce z ubitego piasku. Na wszystkich pionach hermetyczne rewizje umożliwiające oczyszczenie i ewentualne udrożnienie instalacji. Włączenie instalacji w istniejącą na terenie sieć kanalizacji deszczowej – materiał z rur PVC kielichowych układanych na 20cm podsypce z ubitego piasku, studzienki połączeniowe i przelotowe z kręgów betonowych Ø1200mm z włazami typu ciężkiego Ø600mm.

- Instalacja wodociągowa – jeden punkt czerpalny ze złączką do węża.

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe – oprawy z lampami sodowymi 250W, uzupełniające oprawy świetlówkowe 2x36W montowane w liniach z szyną nośną,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe, jako oświetlenie ewakuacyjne wykorzystane będą wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego wyposażone w indywidualne moduły awaryjnego zasilania na czas świecenia min. 2 godz. Załączane automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V, przewody i kable miedziane w izolacji poliwinitowej z osobnymi żyłami N i PE, przewody i kable prowadzone w hali w korytkach kablowych – w ciągach zbiorczych, w rurach na uchwytach przy pojedynczych przewodach, osprzęt łączeniowy w wykonaniu natynkowym w obudowach IP44, podtynkowy IP20 i IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych), rozdzielnice strefowe w wykonaniu naściennym w wersji IP54, zestawy przemysłowe gniazd wtyczkowych 400V i 230V w obudowach izolacyjnych IP54,

- ogrzewanie promiennikowe elektryczne pomieszczenia hali badawczej, ogrzewanie zapewniające uzyskanie temperatury min. +80C,

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy,

- Instalacja piorunochronna – budynek należy wyposażyć w instalację w formie zwodów poziomych, pionowych i uziomu otokowego,

- W strefie fundamentu pod wentylatory przewidzieć należy kanał kablowy dla zasilania wentylatorów i dla kabli sterujących,

b). Wyposażenie instalacyjne części socjalno – sanitarnej budynku wraz ze sterownią i pomieszczeniem gospodarczo – magazynowym:

- Instalacja wody użytkowej (bytowej) w pomieszczeniach socjalno – sanitarnych - instalacja z rur z tworzywa, podejścia do przyborów wykonane w bruzdach jako podtynkowe. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzone w tulejach ochronnych z PVC. W punktach poboru wody należy zastosować baterie stojące, w natryskach ścienne z wylewką na giętkim wężu instalowanym na stelażu, przy pisuarze zawór pisuarowy przyciskowy. Armaturę zaporową stanowić będą zawory kulowe odpowiednio do wody gorącej i zimnej o połączeniach gwintowanych. W pomieszczeniach sanitarnych zaleca się stosować zawory odcinające podtynkowe umieszczane w skrzynkach zamykanych drzwiczkami stalowymi. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie odbywać się w pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczach wody użytkowej zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej - odbiornikami wody zużytej będą miski ustępowe ceramiczne kompaktowe, pisuar ceramiczny, umywalki ceramiczne, brodziki stalowe emaliowane. Cała instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC, uszczelniona na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji układane w ziemi na 20cm podsypce z ubitego piasku. Włączenie instalacji w istniejącą na terenie sieć kanalizacji sanitarnej  – materiał z rur PVC kielichowych układanych na 20cm podsypce z ubitego piasku, studzienki połączeniowe i przelotowe z kręgów betonowych Ø1200mm z włazami typu ciężkiego Ø600mm.

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe, w części socjalnej i sterowni oprawy świetlówkowe dostosowane do rodzaju wykończenia pomieszczeń, żarowe w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczo-magazynowym,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe, jako oświetlenie ewakuacyjne wykorzystane będą wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego wyposażone w indywidualne moduły awaryjnego zasilania na czas świecenia min. 2 godz. Załączane automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V, wykonanie instalacji pod tynkiem, rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym, w wykonaniu naściennym IP43, przewody i kable miedziane w izolacji poliwinitowej z osobnymi żyłami N i PE, osprzęt łączeniowy w wykonaniu natynkowym w obudowach IP44, podtynkowy IP20 i IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych),

- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi panelowymi zasilanymi napięciem 230V pomieszczeń części socjalno –sanitarnej i sterowni,

- podgrzewania wody w części socjalno – sanitarnej –przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie odbywać się w pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczach wody użytkowej zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych,

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Ochrona przepięciowa – zastosować ograniczniki przepięć odpowiedniej klasy,

- Instalacja teleinformatyczna w pomieszczeniu sterowni. Sieć strukturalna wykonana w kat.6. Instalacje telekomunikacyjne wykonane w korytkach kablowych w głównych ciągach oraz w rurach winidurowych pod tynkiem w części socjalnej i listwach instalacyjnych na tynku w pomieszczeniu sterowni, w sposób umożliwiający swobodne podłączenie urządzeń i osprzętu do instalacji w pomieszczeniu.

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej w sterowni, oraz w części socjalno- sanitarnej i pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym – kominy murowane z cegły pełnej,

- Instalacja klimatyzacji – klimatyzator jednofazowy w pomieszczeniu w sterowni.

c). Wyposażenie instalacyjne rozdzielni elektrycznej.

- Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia tj.:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V i 400V.

- Rozdzielnia zasilająco-sterująca technologiczna przeznaczona do umieszczenia w niej:

- rozdzielnicy zasilającej mocą 300kW,

- szaf zasilająco – sterujących do zasilania bloków wentylacyjnych z płynną regulacją obrotów

Wewnętrzne linie zasilające blok wentylacyjny stanowiska badawczego, rozdzielnica zasilająca wentylatory oraz szafy zasilająco – sterujące do zasilania bloków wentylacyjnych  nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.

- Ochrona od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ochrona przepięciowa – zastosowanie ograniczników przepięć odpowiedniej klasy.

- Instalacja klimatyzacji – klimatyzator jednofazowy z uwagi na zyski ciepła od urządzeń sterowniczych wentylatorów.

- Pozostałe niezbędne elementy instalacji elektrycznych oraz wyposażenia ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

    - Wymagania dotyczące wykończenia obiektu.

a). Pomieszczenie hali badawczej:

- Ściany zewnętrzne hali z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem poliuretanowym lub wełny mineralnej. Kolorystyka płyt od strony pomieszczenia biała.

- Dach hali badawczej jako przekrycie warstwowe – membrana PVC, PUR lub wełna mineralna, blacha trapezowa. Kolorystyka blachy od strony pomieszczenia biała.

- Obróbki blacharskie  w kolorze płyt warstwowych ściennych.

- Brama segmentowa przemysłowa w kolorze niebieskim, zbieżna z kolorystyką bram przemysłowych segmentowych budynku Hali A.

- Drzwi zewnętrzne metalowe, z samozamykaczem do budynku hali badawczej – pomieszczenia hali badawczej od strony elewacji wschodniej w kolorze niebieskim, zbieżnym z kolorystyką bramy przemysłowej segmentowej.

- Drzwi wewnętrzne metalowe z pomieszczenia hali badawczej do części socjalno – sanitarnej oraz do rozdzielni elektrycznej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej w kolorze białym, wyposażone w zamki.

- Okno w ścianie pomiędzy pomieszczeniem hali badawczej a sterownią w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, o wymiarach umożliwiających wygodną obserwację przestrzeni badawczej hali badawczej, wykonane w konstrukcji aluminiowej, kolor biały.

- Posadzka przemysłowa hali badawczej betonowa zacierana mechanicznie, utwardzona powierzchniowo, zabezpieczona przed pyleniem.

b). Pomieszczenie sterowni, część socjalno- sanitarna oraz pomieszczenie gospodarczo – magazynowe.

- Na ścianach i stropach pomieszczeń tynki cementowo – wapienne kat. III,

- Malowanie dwukrotne ścian i sufitów  farbami emulsyjnymi stosowania wewnętrznego, w kolorach jasnych.

- Na powierzchniach tynków narażonych na intensywne brudzenie (przestrzenie komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze) wykonać należy powłoki malarskie z farb umożliwiających zmywanie tych powierzchni.

- Posadzki w pomieszczeniach oraz na schodach wewnętrznych z płytek gres na zaprawie klejowej. Na ścianach cokolik z płytek gres. Kolory jasne.

- Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych z glazury na zaprawie klejowej do wysokości 2,0m nad posadzką, kolory jasne.

- Okna zewnętrzne z PVC, rozwierno – uchylne, z nawiewnikami, kolor biały.

- Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego, kolory jasne.

- Parapety zewnętrzne metalowe, kolor szary.

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe, z samozamykaczem, przeszklone, kolor szary, wyposażone w dwa zamki.

- Drzwi wewnętrzne do sterowni aluminiowe, przeszklone, z samozamykaczem, kolor biały, wyposażone w dwa zamki.

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczo – magazynowego metalowe, z samozamykaczem, kolor szary, wyposażone w zamek.

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń socjalno – sanitarnych z MDF płytowe profilowane, ościeżnice drzwi wewnętrznych metalowe.

c). Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

Jako pomieszczenie rozdzielni elektrycznej proponuje się wykorzystanie typowego budynku kontenerowego stacji transformatorowej o wymiarach 2,60 x 4,70m produkcji ZPUE „Włoszczowa” lub równoważne. Standard wykończenia zgodny z wytycznymi producenta.

    - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

- Droga wewnętrzna do budynku hali badawczej szer. 4,5m włączona w układ komunikacyjny na terenie nieruchomości, nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona spełniająca wymagania drogi pożarowej.

- Plac manewrowy przy hali badawczej i 3 miejsca parkingowe nawierzchnia gruntowa utwardzona j.w.

- Ciągi piesze przy budynku hali badawczej włączone w układ komunikacyjny na terenie nieruchomości, nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 6cm wzór Behaton, obrzeża betonowe.

- Instalacja oświetlenia terenu w zakresie otoczenia hali badawczej – lampy oświetleniowe na słupach metalowych wzdłuż drogi wewnętrznej, z powiązaniem z istniejąca siecią oświetlenia terenu - nie wchodzi w zakres postępowania, do wykonania przez Zamawiającego w perspektywie.

- Część informacyjna.

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przedmiotowe zamówienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, warunków, raportów i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego budowy hali badawczej wraz z infrastrukturą. W przypadku gdyby dla planowanego przedsięwzięcia wymagane było by uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z powodu zaliczenia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i/lub z uwagi na położenie na obszarze Natura2000), przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie tej decyzji będzie po stronie Zamawiającego.

- Przedmiotowe zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą realizację pełnego zakresu przedmiotowego zamówienia.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pionkach Nr XXXII/143/97 z dnia 25 kwietnia 1997r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 17, poz. 136 z dnia 11 czerwca 1997r. działki Nr 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68, 1464/69 leżą na terenie oznaczonym symbolem B.14-P,ZL przy ul. Przemysłowej w Pionkach.

Podstawowymi funkcjami terenu B.14-P,ZL są: przemysł wyrobów specjalnych, przemysł i składy. Funkcją uzupełniająca są lasy o charakterze klimatycznym, izolacyjnym i gospodarczym. Funkcje przemysłowe i składowe lokowane na terenie B.14-P,ZL nie mogą kolidować z produkcją wyrobów specjalnych. Przekazanie terenów i obiektów podmiotom gospodarczym uzależnione jest od pozytywnej opinii władz wojskowych. Dopuszcza się realizację nowych uzupełniających obiektów dla podmiotów nie związanych z produkcją specjalną. W wypadku zajęcia na ten cel terenów zalesionych należy uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne oraz pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zasięg oddziaływania obiektów i produkcji mogących pogorszyć stan środowiska ustalać (weryfikować) w oparciu o oceny oddziaływania na środowisko wykonane przez biegłych z listy Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zmiana profilu produkcji, eksploatacji kotłowni wymaga także uzyskania decyzji określającej dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Lokalizację obiektów należy uzgadniać z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. Dopuszcza się podziały terenu B.14 P,ZL pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pod kątem zachowania stref ochronnych.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego     Uwaga – teren na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji położony jest w obszarze Natura 2000 i częściowo w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

- Pozostałe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z odrębnych przepisów i decyzji administracyjnych oraz pozwoleń związanych z dotychczasową realizacją inwestycji na przedmiotowej nieruchomości przez Zamawiającego zostały opisane w pkt. 1.1.2. b).

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Teren na którym projektuje się wykonanie budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą położony jest w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

Teren całej nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Zamawiającego obejmuje następujące numery działek: 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68, 1464/69, 1464/313.

Teren na którym projektuje się wykonanie przedmiotowego budynku obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1464/68, 1464/64 (przyłącza).

Wieczystym użytkownikiem gruntu jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste o numerach RA2Z/00001988/3 oraz RA2Z/00010888/8.

Zgodnie z art. 32 ust.4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające z użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej wskazane powyżej numery działek.

Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na druku PB-3 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.U. z 2015r. poz. 1146) zostanie przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy na etapie występowania przez Wykonawcę o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowego obiektu.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z póżn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być kompletne, być wykonane zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do ustawy, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ).

- Wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Polskimi Normami.

- Wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Maszyny i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym:

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844 z późn. zm.).

- Polskimi Normami.

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1645,1662 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.).

- Wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych załączone do programu funkcjonalno – użytkowego:

- Koncepcja lokalizacji obiektu hali badawczej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości – oznaczona na mapie geodezyjnej – Załącznik nr 1.

- Koncepcja układu funkcjonalnego pomieszczeń hali badawczej wraz z planowaną lokalizacją stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego w hali badawczej oraz koncepcja układu funkcjonalnego pomieszczeń części socjalno – sanitarnej, pomieszczenia sterowni i pomieszczenia gospodarczo - magazynowego – Załącznik nr 2.

- Skan mapy geodezyjnej terenu nieruchomości (uwaga – nie zawiera obecnej lokalizacji hali łukowej posadowionej na terenie nieruchomości – obiekt w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie) – Załącznik nr 3.

- Fotografie terenu działki nr 1464/68 – Załączniki nr 4a,4b,4c,4d,4e.

- Rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz poziomu posadowienia fundamentów pod budynkiem hali na terenie zakładów „Chemomontażu” w Pionkach przy ul. Przemysłowej z lipca 2006r. – opracowanie wykonane na potrzeby realizacji budynku Laboratorium Badań Ogniowych Hala A – Załącznik nr 5 (w 4 częściach: 5a 5b,5c,5d).

- Schemat lokalizacji istniejących na terenie działki drzew będących w kolizji z projektowanym obiektem i związaną z nim infrastrukturą – Załącznik nr 6.

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

- Zamawiający wymaga aby na etapie projektowania budynku hali badawczej i niezbędnej infrastruktury technicznej, uzyskiwania stosownych uzgodnień, opinii i pozwoleń Wykonawca uwzględniał wymagania i wytyczne branżowe związane z konstrukcją i wykonaniem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiska badawczego, które to Zamawiający przekazuje w ogólnym zakresie w treści programu funkcjonalno – użytkowego, a które w szczegółowym zakresie, w koordynacji z Wykonawcą tunelu aerodynamicznego będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- Z uwagi na charakter inwestycji polegającej na dostawie i montażu tunelu aerodynamicznego Zamawiający deklaruje współpracę z Wykonawcą na etapie projektowania budynku hali badawczej i niezbędnej infrastruktury technicznej, uzyskiwania stosownych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz na etapie budowy obiektu hali badawczej.

- Z uwagi na charakter inwestycji polegającej na dostawie i montażu tunelu aerodynamicznego które to stanowisko badawcze zlokalizowane będzie w projektowanej przez Wykonawcę i budowanej hali badawczej,  Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu budowlanego, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz wykonywania projektów wykonawczych celem uwzględniania w dokumentacji projektowej wymagań i wytycznych branżowych związanych z konstrukcją oraz wykonaniem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiska badawczego.

- Budowa przedmiotowego budynku hali badawczej realizowana będzie na terenie czynnego zakładu pracy - Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej Oddział Mazowiecki w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

- Teren położony w obszarze Natura 2000 i częściowo w strefie zainteresowania konserwatorskiego.

- W związku z realizacją przedmiotowego budynku hali badawczej wraz z infrastrukturą przewiduje się konieczność usunięcia części drzew mogących być w kolizji z zabudową tego budynku. Usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w kolizji z projektowanym budynkiem hali badawczej wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia będzie zrealizowane przez Zamawiającego.

- Typ konstrukcji i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe hali badawczej do ustalenia przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Należy uwzględnić wewnętrzne parcie powietrza na przegrody zewnętrzne hali, tworzące się podczas badania w tunelu aerodynamicznym. Przewidywana prędkość wylotowa z tunelu, po obu jego końcach 5-7 m/s (z jednej strony ssanie, z drugiej od strony wentylatorów parcie).

- W związku ze zbliżeniem planowanej inwestycji (potencjalną kolizją) z czynną siecią wodociągową o średnicy 350mm znajdującą się na terenie nieruchomości, będącą własnością Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Pionkach, należy w uzgodnieniu z właścicielem sieci przewidzieć: jej przebudowę w nową trasę poza obrys hali badawczej lub jej obudowę i zabezpieczenie w istniejącej trasie umożliwiającą bezpieczną eksploatację i budowę hali badawczej.

- Wykonawca będzie miał obowiązek skoordynować harmonogram prac z dostawcą tunelu aerodynamicznego (wraz z całym oprzyrządowaniem), którego to dostawa i montaż będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada że czynności związane z dostawą i montażem stanowiska badawczego – tunelu aerodynamicznego będą mogły być wykonywane jeszcze w czasie trwania robót budowlanych hali badawczej, po zakończeniu stanu surowego zamkniętego obiektu. Zamawiający wymaga w tym zakresie od Wykonawców w/w prac współpracy i  koordynacji, w tym w zakresie bezpiecznego wykonywania robót. Zamawiający będzie współpracował z w/w Wykonawcami w zakresie koordynacji prac o których mowa powyżej.