Znak sprawy: DO-250-09TA/16/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemów nagłośnienia i prezentacji obrazu  w sali konferencyjnej ITB Filtrowa 1.

Zestawienie sprzętu przeznaczonego do modernizacji:

| 1 | Amplimikser | LBB1906 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Głośnik kolumnowy 6W/100V | DNH CAS 6T |  | 6 |
| 3 | Regulator głośności | IC AUDIO LS6RUP |  | 4 |
| 4 | Złącze do urządzeń Video |  |  | 1 |
| 5 | Cyfrowy eliminator sprzężeń | Sabine FBX-1200 |  | 1 |
| 6 | Mikrofon jw. nagłowny | Bayerdynamic OPUS 154V |  | 1 |
| 7 | Statyw mikrofonowy podłogowy | 4110 SM |  | 2 |
| 8 | Statyw mikrofonowy stołowy | 3400 SM |  | 2 |
| 9 | Gniazdo głośnikowe wtynkowe | Beker |  | 3 |
| 10 | Projektor | BenQ MX662 |  | 1 |

- Wymagania jakie muszą spełniać systemy nagłośnienia i prezentacji obrazu po modernizacji:

- Jednoczesną pracę projektora i nagłośnienia sali,

- równomierne nagłośnienie sali konferencyjnej,

- wyposażenie w aktywny układ eliminacji sprzężeń akustycznych,

- zmniejszenie podatności występowania sprzężeń akustycznych przez relokację istniejących głośników,

- wyposażenie w mikrofony bezprzewodowe dynamiczne ręczne,

- możliwość przełączania nadajników mikrofonów bezprzewodowych  w stan STBY (wyciszenia) bez konieczności wyłączania nadajnika,

- posiadanie przez nadajniki mikrofonów bezprzewodowych wskaźników stanu naładowania baterii,

- wyposażenie odbiorników mikrofonów bezprzewodowych w wyjście XLR (symetryczne) w celu niwelacji zakłóceń,

- posiadanie przez odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych regulacji progu wyciszenia szumów (squelch),

- wysoka jakość  rejestrowania dźwięku do formatu MP3,

- rejestracja wyjściowego sygnału audio z amplimiksera bezpośrednio na nośnikach pamięci (USB, SD) w postaci plików MP3 z możliwością wyboru jakości nagrywania,

- odtwarzanie nagranych plików MP3 w celu szybkiej weryfikacji poprawności nagrywanego materiału,

- nawigacja w folderach nośników pamięci z możliwością usuwania plików nagranych na nośnikach pamięci,

- jednoczesne łączenia wielu źródeł sygnału (mikrofony, zewnętrzne odtwarzacze dźwięku) w jeden wspólny sygnał wyjściowy do amplimiksera zapewniający jednocześnie możliwość korekty poziomu głośności każdego źródła,

- wysokiej jakości przewody połączeniowe przed ampli mikserem,

- Wyposażenie w mikrofony w stabilne statywy podłogowe z regulacją długości i kąta ramienia,

- dostawa 4 kpl. dodatkowych statywów podłogowych z ramieniem,

- dostawa 6 szt. dodatkowych mikrofonów.

- Obowiązki Wykonawcy:

- uruchomienie i prezentacja układu nagłośnienia i prezentacji obrazu w obiekcie Zamawiającego,

- jednorazowe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu nagłośnienia i prezentacji obrazu,

- dostarczenie instrukcji obsługi uwzględniającej całość systemu nagłośnienia i prezentacji obrazu po modernizacji,

- przekazanie  przedmiotu umowy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników

- podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego przez obie strony,

- udzielenie 24 miesięcznej gwarancji,

- świadczenie serwisu w trakcie gwarancji. Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi do 1 dnia roboczego. Naprawa gwarancyjna będzie realizowana  w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu producenta.

- Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: ITB Filtrowa 1 sala konferencyjna nr28

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena .

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia  04.05.2016r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk faks:  22 5664164 tel. 22 56 64 297.