| Lp | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1 Tablica TB |  |  |
| 1 | KNR4-03 101011 | Mechaniczne wykucie wnęki do 1 dcm3 | szt | 1 |
| 2 | KNR4-03 101012 | Mechaniczne wykucie wnęki , następny dcm3 | szt | 11 |
| 3 | KNR4-03 101302 | Tynkowanie wnęki | m2 | 0,5 |
| 4 | KNNR 040701 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy | szt | 7 |
| 5 | KNNR 040703 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 2 biegunowy | szt | 1 |
| 6 | KNNR 040704 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 4 biegunowy , licznik kWh , rozłącznik izolacyjny , ochronnik 4p , wył. nadprądowy 4p , rozłącznik bezpiecznikowy 3p | szt | 6 |
|  |  | 3.2 Instalacje elektryczne |  |  |
| 1 | KNNR 050202 | Oprawy typu downlight 2 x 18W przykręcane | szt | 3 |
| 2 | KNNR 050302 | Oprawy świetlówkowe 4x18W w sufitach podwiesznych | szt | 4 |
| 3 | KNNR 050203 | Oprawy świetlówkowe 4 x 18W przykręcane | szt | 12 |
| 4 | KNNR 030111 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 30 |
| 5 | KNNR 030201 | Montaż puszek instalacyjnych ( 60 mm | szt | 18 |
| 6 | KNNR 030205 | Montaż puszek rozgałęźnych ( 80 mm | szt | 12 |
| 7 | KNNR 030602 | Montaż w puszcze instalacyjnej łącznika 1 biegunowego | szt | 1 |
| 8 | KNNR 030603 | jw. lecz przełączników grupowych i schodowych | szt | 5 |
| 9 | KNNR 030801 | Montaż w puszce instalacyjnej gniazda wtykowego 2P+Z | szt | 12 |
| 10 | KNNR 120701 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | mb | 210 |
| 11 | KNNR 120801 | Zaprawianie bruzd | mb | 210 |
| 12 | KNNR 120805 | Przygotowanie zaprawy – ręcznie | m3 | 0,04 |
| 13 | KNNR 120906 | Przebijanie otworów w cegle | szt | 5 |
| 14 | KNNR 020501 | Przewody kabelkowe układane w bruzdach YDY3x2,5 –100 m ,YDY3 x 1,5 –80 m ,YDY4x15 –30 m | mb | 210 |
| 15 | KNNR 130101 | Sprawdzenie i pomiar obwodu 1 fazowego | szt | 6 |
| 16 | KNNR 130501 | Próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | szt | 2 |
| 17 | KNNR 130405 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania | szt | 12 |

|  |  | 3.3 Demontaż instalacji elektrycznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR4-03 112201 | Demontaż gniazd wtykowych pt , 2p | szt | 12 |
| 2 | KNR4-03 112402 | Demontaż łączników , przełączników pt | szt | 5 |
| 3 | KNR4-03 112901 | Demontaż tablicy bezpiecznikowej , 0,5 m2 | szt | 1 |
| 4 | KNR4-03 112903 | Demontaż tablicy licznikowej | szt | 1 |
| 5 | KNR4-03 113307 | Demontaż opraw żarowych | szt | 5 |
| 6 | KNR4-03 113401 | Demontaż opraw świetlówkowych | szt | 12 |
| 7 | KNR4-03 111602 | Demontaż przewodów wtynkowych | mb | 80 |