druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-36 OM/ 15/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: dostarczenie gotowego projektu przygotowanego do uzyskania pozwolenia na budowę nie później niż 31 marca 2016 r.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Składający ofertę winien legitymować się przygotowaniem zawodowym potwierdzonym posiadanymi uprawnieniami do projektowania i prowadzenia budowy  i robót w branży konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Składający ofertę może wykazać, że wymienione uprawnienia posiadają osoby, zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, lub też inne, którymi będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia. Listę wszystkich uczestniczących w wykonywaniu zlecenia osób, z których uprawnień korzysta, Wykonawca powinien zamieścić w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  Oferent jak i wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 osoby powinny być zrzeszone w Izbie Inżynierów Budownictwa. Oferent powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga, aby składający ofertę legitymował się co najmniej piętnastoletnim doświadczeniem w projektowaniu, kierowaniu robotami i prowadzeniu nadzorów autorskich. Składający ofertę powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał projekty co najmniej trzech znaczących obiektów przemysłowych o powierzchni co najmniej 1.000m2 lub kubaturze 10.000m3, potwierdzonymi referencjami inwestorów.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 12.12.2015

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

p.o. Kierownika Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk

tel. +48 312 16 00, 	faks .+48 312 16 01, 		e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250-36 OM/15/KO

### Przedmiot zamówienia i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki ul. Przemysłowa 2.

- Opis przedmiotu zamówienia: 	przedmiotem zamówienia jest kompletne dzieło – projekt, na podstawie którego Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi postępowanie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektu, zleci i poprowadzi budowę oraz poprawnie ją rozliczy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:

  - projekt budowlany

    - Projekt zagospodarowania terenu, do którego Zamawiający dostarczy aktualną mapę do celów projektowych oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

    - Projekt architektoniczno-budowlany, w którym Wykonawca może wykorzystać ekspertyzę NW-0540/P/06 z 2006 roku wykonaną przez Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz ekspertyzę p.t. „Koncepcja wzmocnienia słupów kratowych estakady” wykonaną  j.w.

  - Pozostałe składniki dzieła

    - Projekt budowlany wykonawczy

    - STWiOR

    - Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót

  - Dodatkowe ekspertyzy, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Teren realizowanej obecnie przez Zamawiającego inwestycji stanowią działki o nr ewid. 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68 i 1464/69 położone przy ul. Przemysłowej 2 w Pionkach w województwie mazowieckim. Teren jest ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym ze zgrzewanych paneli stalowych  na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie z cokołem z prefabrykatów betonowych. Teren inwestycji jest terenem płaskim.

  - W poziomie posadowienia istniejących fundamentów występują grunty piaszczyste. Woda gruntowa występuje na głębokości 3,0 ÷ 3,5 m poniżej posadowienia fundamentów.

  - Obecnie działka jest zabudowana i uzbrojona. Teren projektowanego obiektu przylega do wschodniej ściany Hali A. W Hali A funkcjonuje Laboratorium Badań Ogniowych. W części oznaczonej osiami 1 do 14 znajduje się hala badania odporności ogniowej, w osiach 14 do 16 znajduje się część techniczna z laboratorium badania produktów spalania, w części od osi 14 do osi 27 znajduje się część Laboratorium badająca reakcję na ogień.

  - Budynek Hali A wykonany jest w konstrukcji stalowej, ze ścianami z płyt warstwowych. We wschodniej ścianie hala A posiada pięć zewnętrznych segmentowych, rolowanych bram wjazdowych,

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

# Suwnica pomostowa dwudźwigarowa – parametry:

# Udźwig  - 12,5 T.

# Rozpiętość – 12m

# Prędkość podnoszenia [m/min]: 4/1,3

# Prędkość jazdy wciągarki [m/min]: 0-20 regulacja bezstopniowa

# Prędkość jazdy suwnicy [m/min]: 0-40  regulacja bezstopniowa

# Sterowanie poziomu roboczego z kasety radiowej oraz dodatkowo kasety sterowniczej na kablu przy uwzględnieniu że sterowanie suwnicą będzie z poziomu roboczego

  - Estakada suwnicy – parametry:

    - Rozpiętość słupów estakady – 13,0m (w osi)

    - Odległość pomiędzy słupami (moduł) – 6,0m (w osi)

    - Ilość sekcji estakady – 2

    - Długość sekcji północnej – 8 modułów = 48,0m

    - Długość sekcji południowej – 9 modułów = 54,0m

    - Całkowita długość estakady – 103,0m

  - Konstrukcja i stan techniczny estakady

    - Stan pierwotny został opisany w ekspertyzie NW-0540/P/06 z 2006 roku

    - Aktualna konstrukcja belki podsuwnicowej i pomostu została zaprojektowana i wykonana w procesie remontu i modernizacji estakady. Dokumentacja jest dostępna u Zamawiającego

    - Ocenę aktualnej nośności i stateczności konstrukcji Wykonawca powinien wykonać własnym staraniem a wnioski skonsultować z autorami ekspertyzy z p. 4.c.i)

- Wymagania funkcjonalno-użytkowe stawiane konstrukcji projektowanego obiektu

  - Typ obiektu – wiata z częściowym przekryciem ścian czołowych i bocznych

  - Zamawiający wymaga, aby projekt obiektu przewidywał etapowanie budowy. Konstrukcja obiektu powinna umożliwić wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnych części obiektu przy zachowaniu funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

  - Długość obiektu – przykrycie estakady suwnicy na całej długości

  - Szerokość obiektu – przykrycie pola pracy suwnicy wraz z estakadą

  - Wysokość obiektu:

    - Od wewnątrz – konstrukcja obiektu ma zapewniać bezkolizyjną pracę suwnicy z zachowaniem wymaganych przepisami odstępów od ruchomych elementów suwnicy i przestrzenni obsługowej

    - Od zewnątrz – górna powierzchnia dachu obiektu nie może być wyższa od attyki hali Laboratorium Badań Ogniowych, spadek dachu na zewnątrz pola pracy suwnicy.

  - Ściany szczytowe – konstrukcja  nie może powodować kolizji z innymi elementami infrastruktury

  - Ściana boczna zewnętrzna:

    - W modułach naprzeciw bram wjazdowych do hali konstrukcja obiektu nie może wnosić utrudnień komunikacyjnych większych niż elementy estakady suwnicy (wysokość ok. 8m)

    - W modułach naprzeciw obecnych stężeń konstrukcji estakady konstrukcja obiektu powinna umożliwiać swobodny przejazd pomiędzy słupami o wysokości nie mniejszej niż 3m

    - W pozostałych modułach konstrukcja obiektu powinna umożliwiać swobodny przejazd pomiędzy słupami o wysokości nie mniejszej niż 4,5m

    - konstrukcja obiektu nie powinna ograniczać swobodnego przejazdu pomiędzy słupami na szerokość mniejszą niż wymiar w świetle stóp fundamentowych.

  - Zamawiający nie wymaga wykonania ściany od strony hali. Konstrukcja projektowanego obiektu powinna zapewnić uszczelnienie połączenia hali z projektowanym obiektem

  - Zamawiający wymaga zastosowania doświetlania światłem naturalnym przestrzeni wewnątrz projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym

  - Konstrukcja obiektu nie powinna wnosić zmian do infrastruktury podziemnej oraz projektu nawierzchni placu. W przypadku ingerencji w te elementy, Wykonawca powinien wykonać projekt zamienny dla zmienianych obszarów lub rozwiązań.

- Wymagania konstrukcyjno-instalacyjne stawiane konstrukcji projektowanego obiektu.

  - Posadowienie konstrukcji

    - Zamawiający sugeruje, żeby projektowany obiekt został posadowiony na stopach fundamentowych estakady suwnicy. W celu sprawdzenia tej możliwości Wykonawca powinien wykonać lub zlecić ekspertyzę.

    - Zamawiający sugeruje, żeby projektowany obiekt wykorzystywał słupy estakady. W celu sprawdzenia tej możliwości Wykonawca powinien wykonać lub zlecić ekspertyzę

    - W przypadku, gdyby konstrukcja projektowanego obiektu wymagała ingerencji w konstrukcję ustroju nośnego estakady suwnicy Wykonawca projekt zmian powinien skonsultować z autorami ekspertyzy z p. 4.c.i)

    - Każde inne rozwiązanie konstrukcji projektowanego obiektu powinno być zatwierdzone przez Zlecającego

  - Konstrukcja ściany bocznej zewnętrznej

    - Elementy ściany bocznej powyżej wysokości określonych w p. 5.g. mogą być zabudowane dowolnym systemem ściennym

    - Elementy ściany bocznej poniżej wysokości określonych w p. 5.g. powinny być wykonane jako łatwo otwierane lub podnoszone.

    - Elementy ściany bocznej naprzeciw bram wjazdowych powinny być zamykane opuszczanymi bramami segmentowymi

    - Wszystkie rozwiązania, które będą ingerować w konstrukcję hali Laboratorium Badań Ogniowych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

  - Instalacje sanitarne

    - Odprowadzenie wody opadowej z połaci dachu powinno się odbywać z wykorzystaniem zaprojektowanego cieku betonowanego lub istniejącej kanalizacji deszczowej

    - Wykonawca powinien zaprojektować i skonsultować z Zamawiającym rozwiązanie miejscowego ogrzewania

    - Wszystkie rozwiązania instalacji sanitarnych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej

  - Instalacje elektryczne:

    - Wykonawca powinien zaprojektować oświetlenie elektryczne przestrzeni wewnątrz projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność powinien uzgodnić z Zamawiającym

    - Wykonawca powinien zaprojektować oświetlenie elektryczne zmierzchowe drogi komunikacyjnej wzdłuż projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność powinien uzgodnić z Zamawiającym

    - Wewnątrz projektowanego obiektu Wykonawca powinien zaprojektować sieć rozdzielnic elektrycznych. W jej skład powinno wchodzić 5 nowych rozdzielnic gniazdowych równorzędnych ze stosowanymi w hali LBO oraz rozdzielnica gniazdowa dla stanowiska badania wentylatorów.

    - Wszystkie rozwiązania instalacji elektrycznych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z warunkami miejscowymi poprzez wizję lokalną, którą należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT. Wizję lokalną należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

- Wykonawca, w okresie realizacji oferty winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia. Poprzez okres ubezpieczenia należy rozumieć okres projektowania obiektu wydłużony o czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, proces wyłonienia wykonawcy obiektu oraz okres nadzoru autorskiego podczas budowy.

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-       OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oferujemy wykonanie zlecenia w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty oraz wyjaśnieniami i uzupełnieniami wniesionymi w trakcie postępowania. Cena oferty obejmuje wszystkie składniki projektu, niezbędne w trakcie realizacji poprawki wraz z kosztem  niezbędnych ekspertyz i uzgodnień

| l.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | J.M. | STAWKA PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt, kompletne dzieło na podstawie którego Zamawiający uzyska pozwolenie budowlane, przeprowadzi postępowanie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektu, zleci i poprowadzi budowę oraz poprawnie ją rozliczy | szt. |  |
| 2. | Nadzór autorski, wynagrodzenie za jeden dzień pobytu na budowie | szt. |  |
| 3. | Nadzór autorski, wynagrodzenie za udział w naradach technicznych lub komisjach | szt. |  |

| Wartość netto projektu PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Wartość brutto projektu PLN |  |

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-       OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oświadczamy, że dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonywania powyższego zlecenia, których listę wraz z posiadanymi uprawnieniami zamieszczamy poniżej.

| l.p. | IMIĘ I NAZWISKO | POSIADANE UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4, |  |  |
| 5, |  |  |
| 6, |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... tabeli będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób (Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy)..

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-       OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

(wykaz stawek i narzutów)

POTENCJAŁ KADROWY

(wykaz pracowników i uprawnień)

DOŚWIADCZENIE

(wykaz wykonanych zleceń podobnych)