druk nr 18

Znak sprawy: DO-250- 37 OM/ 15/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia: modernizacja stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego  połączenie ramy z komorą.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy:, Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki, Laboratorium Badań Ogniowych

- Termin realizacji zamówienia: dostarczenie gotowego rozwiązania i uruchomienie nie później niż 29 lutego 2016 r.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie projektowania, wykonywania, i serwisowania aparatury i urządzeń hydraulicznych. Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 3 zlecenia na kwotę nie mniejszą niż 35.000,00zł netto każde, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu układu hydraulicznego do zadawania siły lub wykonywania przemieszczeń.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający uwzględniać będzie  cenę oferty (80%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2, oraz doświadczenie oferenta (20%) na podstawie formularza kryterium z Załącznika nr 4. W formularzu kryterium w Załączniku nr 4 należy wpisać dwa prawidłowo zakończone zlecenia na wykonanie aparatury lub osprzętu hydraulicznego, zrealizowane okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) dla stanowisk badawczych lub urządzeń laboratoryjnych. Wartość tych zleceń nie może być niższa niż 35.000,00zł netto każde.

Ocena obliczana będzie w następujący sposób:

Cena oferty: – waga 80%:

Ilość punktów w tym kryterium liczona będzie według następującego wzoru:

| Liczba punktów | = | najniższa oferowana cena (brutto) | x | 80 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena badanej oferty (brutto) |  |  |

Doświadczenie Wykonawcy: – waga 20%

Ilość punktów  w tym kryterium liczona będzie według następującego wzoru

| Liczba punktów | = | Ilość zleceń w rozpatrywanej ofercie | x 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najwyższa oceniana ilość zleceń |  |

Maksymalna ilość wykonanych zleceń  podlegających ocenie wynosi dwa.

Maksymalna liczba punktów w kryterium doświadczenie wynosi 20 (dwadzieścia punktów).

Do punktacji nie będą brane pod uwagę  realizacje wykazywane w Załączniku nr 3 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określone  w punkcie 5 ogłoszenia.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalną liczbę przyznanych 
 punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane  zgodnie z uzyskaną ilością punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do negocjacji. Wykonawcy podczas negocjacji nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 18.12.2015

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

p.o. Kierownika Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk

tel. +48 312 16 00, 	faks .+48 312 16 01, 		e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250-37 OM/15/KO

### Przedmiot oferty i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego  połączenie ramy z komorą

- Opis przedmiotu zamówienia: 	przedmiotem zamówienia jest kompletna instalacja hydrauliczna zainstalowana i uruchomiona na stanowisku do badania dymoszczelności zachowująca dotychczasowe rozwiązanie mechaniczne oraz wszystkie cechy i funkcjonalność stanowiska nie pogorszoną w stosunku do stanu pierwotnego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:

  - Agregat hydrauliczny spełniające następujące kryteria funkcjonalności

    - Agregat o stałej wydajności

    - Regulacja ciśnienia w układzie zadawania siły

    - Układ skokowej (z kasety) regulacji ciśnienia

  - Hydrauliczne mechanizmy domykające, spełniające następujące kryteria funkcjonalności

    - Cztery mechanizmy zamków hydraulicznych na każdej krawędzi ramy

    - Możliwość ręcznego odblokowania domkniętych zamków

    - Działanie z ramami o różnej grubości

    - Elementy zamków nie wystające ponad płaszczyznę ramy

    - Brak kolizji z dotychczasowym systemem mechanicznym

  - Układ sterowania spełniające następujące kryteria funkcjonalności

    - Kaseta z przyciskami monostabilnymi przewodowa

      - Przyciski start/stop

      - Przyciski zamknij/otwórz wszystkich zamków

      - Przyciski zamknij/otwórz dla poszczególnych krawędzi ramy

      - Przyciski zwiększ/zmniejsz siłę docisku

      - Przycisk awaryjnego wyłączania układu hydraulicznego

    - Elektrozawory rozdzielaczy spełniające następujące kryteria funkcjonalności

      - Ręczne sterowanie awaryjne

      - Ręczna pompa  awaryjna

- Inne uwarunkowania funkcjonalno-użytkowe

  - Dopuszcza się ingerencję w ramy badawcze nie pogarszające ich funkcjonalności.

  - Konstrukcja zamków hydraulicznych nie powodująca uszkodzeń ramy

  - Rozmieszczenie zamków hydraulicznych nie powodujące odkształceń ramy badawczej

- Serwis i gwarancja

  - Zamawiający wymaga dwuletniego bezpłatnego serwisu (dwa przeglądy w roku) oraz pięcioletniego płatnego serwisu.

  - Zamawiający wymaga udzielenia przez oferenta dwuletniej gwarancji na wykonaną modernizację obejmującą wszystkie elementy instalacji bez względu na gwarancję producenta komponentów

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać funkcjonowania laboratorium. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania badań na modernizowanym stanowisku należy o takich utrudnieniach powiadomić z trzytygodniowym wyprzedzeniem wyznaczonego pracownika Zamawiającego

- Wykonawca modernizacji powinien przekazać Zamawiającemu dokumentację układu hydraulicznego zawierającą deklarację zgodności, instrukcję obsługi, wykaz użytych elementów, dokumentację (DTR) komponentów, schematy hydrauliczne i elektryczne oraz wymagane przepisami pomiary i certyfikaty.

- Warunkiem prawidłowego zakończenia zlecenia jest sporządzenie przez strony protokołu bezusterkowego odbioru stanowiska badawczego po próbach.

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z warunkami miejscowymi poprzez wizję lokalną, którą należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT. Wizję lokalną należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

- Wykonawca, w okresie realizacji oferty winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-37OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie modernizacji stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego  połączenie ramy z komorą oferujemy wykonanie zlecenia w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty oraz wyjaśnieniami i uzupełnieniami wniesionymi w trakcie postępowania. Cena oferty obejmuje wszystkie składniki instalacji, niezbędne w trakcie realizacji poprawki oraz serwis.

| l.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | J.M. | STAWKA PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | modernizacja stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego połączenie ramy z komorą | szt. |  |
| 2. | Gwarancja 24 miesiące | szt. |  |

| Wartość netto oferty PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Wartość brutto projektu PLN |  |

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250- 37OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie modernizacji stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego  połączenie ramy z komorą oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250- 37OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie modernizacji stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań Ogniowych w zakresie zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchomienia hydraulicznego układu domykającego próbkę do stanowiska i uszczelniającego  połączenie ramy z komorą oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne dedykowane dla stanowisk badawczych lub urządzeń laboratoryjnych:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

DOŚWIADCZENIE

(wykaz wykonanych zleceń podobnych)

Potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu

KRYTERIUM

wykaz wykonanych zleceń podobnych dla stanowisk badawczych lub urządzeń laboratoryjnych