Nazwa Inwestycji:	ROZBUDOWA HALI LABORATORYJNEJ „S” PRZY UL. KSAWERÓW 21 W WARSZAWIE.

Adres Inwestycji:	26-420 Warszawa

ul. Ksawerów 21,

dz. ew. nr 24 obręb 1-02-16

Inwestor: 	Instytut Techniki Budowanej

Ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Projekt: 	Architektura Ewa Popko

Ul. Puławska 130a lok.6, 02-620 Warszawa

NIP: 966-192-77-09   T: +48 600 331 990

Stadium:	Projekt Budowlany

Branża:	Projekt Zagospodarowania Terenu

Architektura

Opracowanie: 	mgr inż. arch. Anna Flak

UPR. nr   MA / 067 / 08  w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Ewa Popko

UPR. nr   12/PDOKK/2013 w spec. architektonicznej

Warszawa, Listopad 2019r.

Spis zawartości opracowania

Opis techniczny:

Oświadczenie projektanta.

Uprawnienia i Izba projektanta.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- WARUNKI GEOTECHNICZNE.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

- KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

- WYMOGI W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

- USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH.

- OCHRONA KONSERWATORSKA.

- INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

- PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

- FORMA, FUNKCJA I DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA.

- KONSTRUKCJA.

- ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE, ZEWNĘTRZNE.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CELEM UWZGLĘDNIENIA W PLANIE BIOZ.

- UWAGI KOŃCOWE.

Część rysunkowa:

| NR. DOKUMENTU | NAZWA | SKALA |
| --- | --- | --- |
| ITB_PWB_PZT_100 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNEU | 1:500 1:250 |
| ITB_PWB_INW_101 | INWENTARYZACJA – RZUT POZ. +30,46, +34,25 | 1:50 |
| ITB_PWB_INW_102 | INWENTARYZACJA – RZUT POZ. +35,51, PRZEKRÓJ XX | 1:50 |
| ITB_PWB_INW_103 | INWENTARYZACJA – WIDOKI VV, YY, ZZ | 1:50 |
| ITB_PWB_ARC_104 | ARCHITEKTURA – RZUT POZ. +30,46, +34,25 | 1:50 |
| ITB_PWB_ARC_105 | ARCHITEKTURA – RZUT DACHU, PRZEKRÓJ XX | 1:50 |
| ITB_PWB_ARC_106 | ARCHITEKTURA – WIDOK VV, PRZEKÓJ YY,ZZ | 1:50 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332, z późn. zmianami)

OŚWIADCZAMY,

że projekt budowlany pt: „Rozbudowa hali laboratoryjnej „S” w Warszawie przy ul. Ksawerów 21 dz. ew. nr 24 obręb 1-02-16, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Główny Projektant: 	mgr inż. arch. Anna Flak

UPR. nr   MA / 067 / 08  w spec. architektonicznej

członek IZBY ARCHITEKTÓW MA-1998

Architekt Sprawdzający:	 mgr inż. arch. Ewa Popko

UPR. nr   12 / PDOKK / 2013  w spec. architektonicznej

członek IZBY ARCHITEKTÓW MA-2994

OPIS TECHNICZNY do Projektu Zagospodaroawnia Terenu i Architektury

# PRZEDMIOT I PODSTAWY OPRACOWANIA.

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy hali laboratoryjnej „S” ITB przy ul. Ksawerów w Warszawie. Rozbudowa będzie polegać budowie wiaty.

## Podstawa prawna opracowania.

Zlecenie zawarte dnia 1 Października 2019r. między Architektura Ewa Popko a Instytutem Techniki Budowlanej zwanym dalej Inwestorem.

## Materiały do projektowania.

Wizja lokalna, inwentaryzacja terenu inwestycji, przeprowadzenie pomiarów (przeprowadzenie oględzin miejsca), dokumentacja fotograficzna. Projekt Zagospdoarowania Terenu z 08.2019 wykanany przez firmę Betas Katarzyna Wandzioch. Normy i literatura. Uzgodnienia z Inwestorem. Uzgodnienia międzybranżowe.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

## Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rozbudowy budynku hali laboratoryjnej „S” w Instytucie Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21. Rozbudowa będzie o wiatę koniecznę ze względu na zadaszanie przed bramą hali laboraotryjnej „S”. Zadaszenie ma służyć zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi (np. opadami) miejsca do rozbiórki próbek. Wiata ma być zamknięta od strony zachodniej płytami warstwowymi.

## Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem: inwentaryzację architektoniczno – budowlaną, projekt architektoniczny wiaty, projekt konstrukcyjny wiaty, projekt eletryczny (oświetlenie, zasilanie) przedmiary robót, STWiORB, kosztorys inwestorski.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Miejsce pod planowaną wiatę znajduje się na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, na dz. ew. nr  24 obręb 1-02-16. Zadaszenie planowane jest miedzy ścianą budynku „S” (tj. po stronie północnej budynku „S’ - nad bramą segmentową) a ścianą szczytową budynku z cegły silikatowej. Budynek „S” jest użytkowany jako laboratorium inżynierii elementów budowlanych i jest w dobrym stanie technicznym. Szczytowa sciana budynku z cegły, do której ma dochodzić wiata, ma wiele ubytków (głównie estetycznych), co wymaga ich uzupełnienia lub ew. odtworzeń (poza opracowaniem). Budynek z cegły przykryty jest dwuspadowym dachem. Jedna połać ma odprowadzenie wody na stronę przyszłego miejsca zadaszenia.

Posadzka wykonana jest z kostki betonowej typu trelinka. Przy bramie bud. „S”, w celu wyrównania progu (ok.6-8cm), uformowana jest rampa z wylewki betonowej ze spadkiem. Przy ścianie budynku z cegły – również jest wylana wylewka betonowa tworząca nierówny pas nawierzchni. Całość wymaga wyrównania i rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej.

Nawierzchnia utwardzona jest przedmiotem remontu i przebudowy wg odrębnego opracowania.

## Zestawienie wielkości, powierzchni.

| nr | nazwa | powierzchnia w m2 | posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAC | 43,00 | betonowa |

Długość – 6,34m

Szerokość -  6,55m.

# WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Nie dotyczy. Wiata będzie wykonana w technologii bez fundamentowania.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane ukształtowanie terenu.

Teren objęty opracowaniem pozostanie wyremontowany. Przewidziana jest zmiana nawierzchni z trelinki na betonową. Rzędne nawierzchni zostaną lekko zmodyfikowane, zgodnie z projektem odwodnienia (poza opracowaniem). Nawierzchnię nad wiatą przyjmuje się wg opracowania zagospodarowania terenu opracowanego przez firmę Betas Katarzyna Wandzioch. Wiata będzie zlokalizowana w części placu objętego w/w zagospodarowaniem terenu. Zadaszenie planuje się między bud. „S” a budynkiem z cegły (silikatowej). Odprowadzenie wody odpadowej z wiaty będzie do rury spustowej podłączonej podposadzkowo do wpustu drogowego, umieszczonego przy bud. z szarej cegły, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Projektowana budowa.

# Projektowana wiata będzie zadaszeniem jednospadkowym o nachyleniu 8º w kierunku północnym tak, aby wykorzystać istniejące odprowadzenie wody z jednej połaci istniejącego budynku z cegły. Zadaszenie będzie o kosntrukcji lekkiej – stalowej, mocowanej do ścian istniejących budynków ale dochodzących do nawierzchni wykończonej posadzki. Od strony zachodniej przewiduje się montaż płyt warstwowych.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na działkę nr ew. 24 następuje przez istniejącą bramę wjazdową od strony ulicy Ksawerów. Dojazd do wiaty odbywa się przez wewnątrzną drogę, na terenie Isntytutu Techniki Budowlanej.

Zieleń.

Projektowana inwestycja nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej poniżej poziomu określonego w MPZP. Wiata powstaje nad istniejącą nawierzchnią utwardzoną, która zostanie wyremontowana wraz z instalacją odwodnienia wg oddzielnego opracowania.

Instalacje.

Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu wiaty zostaną odprowadzone rurą spustową i następnie podposadzkowo do projektowanego wpustu deszczowego, przy ścianie budynku z cegły. Projekt odwodnienia i nawierzchni terenu pod wiatą wg oddzielenego opracowania.

Instalacje elektryczne.

Planowana jest instalacja oświetleniowa pod dachem wiaty, gniazda wtykowe 230 i 400V w zestawie gniazdowe - wtykowym (służących przy demontażu próbek na zewnątrz hali).

# KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania zostały określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XCIV/2818/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ksawerowa).

Poniżej podano istotne zapisy warunków i szczegółowego zagospodarowania terenu (italic) i opisano ich realizację w projekcie (bold).

Przeznaczenie terenu.

§ 5. Terenami inwestycji celu publicznego są: 2) tereny usług nauki o symbolu – A12.UN, A14.UN, B16.UN;

- Teren, na którym ma być zreazlizowana wiata jest terenem należącym do Instutytu Techniki Budowlanej. Wg MPZP to teren o symbolu A12.UN. Wiata będzie przeznaczona jako zadaszenie miejsca, gdzie rozbiera się próbki materiałów, co jest związane z działalności ITB. W związku z powyższym przeznaczenie terenu jest zgodne z MPZP.

Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 6. 1. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego:

Zachowanie zabudowy o funkcji usług nauki w obrębie terenów: A12.UN

- jak w § 5.

§ 27. Dla terenu A12.UN ustala się:

(…)

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się funkcje towarzyszące funkcji podstawowej: w szczególności usługi gastronomii, administracji, handlu, akademików, hoteli pracowniczych od strony dróg – 4.1 KD-L, 7. KD-D, ul. Modzelewskiego;

2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do działań remontowych, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy oraz wymiany;

- nie dotyczy.

3) zakazuje się realizacji wolnostojących boksów garażowych;

- nie dotyczy.

4) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg i wewnętrznych parkingów;

- nie dotyczy.

5) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 5000 m2;

- nie dotyczy.

6) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu – 10%;

- nie dotyczy. Projektowana wiata nie wpływa na teren biologicznie czynny. Została zaprojektowana nad nawierzchnią utwardzoną.

7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;

- nie dotyczy.

8) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy- 2,0;

- nie dotyczy.

9) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 24,0 m;

- nie dotyczy. Wiata nie jest budynkiem.

10) ustala się minimalną wysokości zabudowy –7,0 m;

- nie dotyczy. Wiata nie jest budynkiem.

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;

- wiata nie przekracza linii zabudowy określonych na rysunku planu.

12) ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 2;

- nie dotyczy.

13) ustala się zasady realizacji reklam zgodnie z § 6 ust. 3;

- nie dotyczy.

14) ustala się zasady kolorystyki elewacji budynków zgodnie z § 6 ust. 5;

- kolorystyka elementów stalowych wiaty jak i przekrycia oraz jednej ściany z płyt warstwowych została podana wg systemu NCS na elewacjach projektu architektonicznego.

15) nakazuje się zachowanie drzew oznaczonych jako „drzewa do zachowania” na rysunku planu, zgodnie z § 7 ust.2.

- nie dotyczy.

# WYMOGI W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Obowiązują środowiskowe uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia na podstawie § 3 ust.1 pkt 52 lit b, 53, oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Projektowane zadaszenie nie przekracza oddziaływaniem (uciążliwościami) granicy własności ani nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

# USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH.

9.1. Ochrona wybrzeża morskiego.

Nie dotyczy.

9.2. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Nie dotyczy.

9.3. Ochrona obiektów budowlanych na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych.

Nie dotyczy.

9.4. Ochrona przed powodzią.

Działka nie jest położona na terenach zalewowych.

9.5. Ochrona obszaru kolejowego.

Nie dotyczy.

9.6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony kultury współczesnej.

Nie dotyczy.

10.0. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.

- Zadaszenie projektowane pomiędzy istniejącymi budynkami - nie jest budynkiem w rozumieniu definicji Waunków Technicznych.

- Nie przewiduje się w tym rejonie zadaszenia długotrwałego składowania
materiałów i cieczy palnych.

- Klasa odpornosci ogniowej E, wykonane z materiałów  niepalnych i NRO, płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej.

- Ochrona p.poż ogólna w ramch ogólnej sieci hydrantów zewnętrznych,
gaśnice nie wymagane.

# OCHRONA KONSERWATORSKA.

Na terenie inwestycji nie zostały określone strefy ochrony (rysunek MPZP) - na przedmiotowym terenie nie występują strefy ochrony; konserwatorskiej, strefa chronionego krajobrazu, ujęcia wody.

# INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Planowana inwestycja: wiata, mieści się na działce: ew. nr 24 obręb 1-02-16 i nie spowoduje zmian w bilansach powierzchni.

Ponadto:

- Odległość od granicy działki i obiektów sąsiednich.

  - Zadaszenie zostało zlokalizowane zgodnie z wymaganymi odległościami - w/g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – D.U nr 75 poz. 690, §12.

- Odległości projektowanej wiaty od granicy działki, obiektów sąsiednich w aspekcie zgodności z przepisami ppoż.

  - spełniają powyższe wymagania - w/g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – D.U nr 75 poz. 690, § 271, 272 i 273.

- Projektowany obiekt został zlokalizowany zgodnie z wymaganymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. nie przekraczając obowiązującej linii zabudowy.

- Przesłanianie.

  - Usytuowanie wiaty nie spowoduje przysłaniania obiektów sąsiednich - w/g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – D.U nr 75 poz. 690, §13.

- Nasłonecznienie.

  - Planowana inwestycja, ze względu na swoją wysokość i usytuowanie, nie spowoduje ograniczenia nasłonecznienia działek sąsiednich poniżej wymaganego czasu – w/g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – D.U nr 75 poz. 690, § 60. Działka sąsiednia od strony zachodniej -– zabudowa mieszkaniowa. Najbliższy budynek znajduje się w odległości: 23m.

# PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

Projektowane zadaszenie ma służyć zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi (np. opadami) miejsca do rozbiórki próbek. Wiata ma być zamknięta od strony zachodniej płytami warstwowymi.

Powierzchnia terenu opracowania: 188m2.

Powierzchnia wiaty: 43m2.

Uwaga: Projektowana wiata nie wprowadza zmian w powierzchni biologicznie czynnej ani utwardzonej.

# FORMA, FUNKCJA I DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA.

Zadaszenie nad bramą budynku „S” jest jednospadowe o spadku 8º o lekkiej konstrukcji stalowej, przekrycie z blachy falistej. Forma jednospadkowa wynika z funkcji i konstrukcji. Góra zadaszenia jest od ściany budynku „S” w kierunku budynku z cegły. Dół spadku został połączony z istniejącym odwodnieniem jednej z płaszczyzn dachu budynku z cegły, przez co uzyskano jedno wspólne odwodnienie dwóch połąci dachowych. Góra zadaszenia dochodzi do attyki ściany budynku „S”. Od strony zachodniej zamknięto otwór płytami warstwowymi nie dochodzącymi do nawierzchni betonowej posadzki ale pozostawiające prześwit ok.20cm. Płyty montowane są poziomo do kątowników umieszczonych na ścianach obu budynków. Konstrukcja, zadaszenie i ściana osłonowa będą w jasnych kolorach. Cały utwór nie jest duży i wposowuje się w przestrzeń między jedną a drugą ścianą budynku.

Zadaszenie ma służyć zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi (np. opadami) miejsca do rozbiórki próbek. Wiata ma być osłonięta od strony zachodniej płytami warstwowymi. Pod zadaszeniem planowane jest oświetlenie oraz gniazda wtykowe.

# KONSTRUKCJA.

Konstrukcję stalową wiaty stanowią dwie ramy, które za pośrednictwem słupków zamocowane są w ścianach istniejących budynków. Rygle ram przewidziano z dwuteowników IPE220, słupki z profili ½ IPE220, mocowane do ścian. Na ramach zaprojektowano płatwie dachowe z ceowników UPN120 rozstawionych co 2m. Konstrukcję połaci dachu wiaty stężono dodatkowo tężnikami i krzyżulcami z kątowników. Od strony kosza zadaszenia przewidziano zamocowanie ryglówek ram na słupach z możliwością poziomego przesuwu.

Od strony budynków mieszkalnych wiata przekryta jest płytami warstwowymi za pośrednictwem obwodowych kątowników mocowanych również do ścian istniejących budynków.

Konstrukcję wiaty zaprojektowano pod pokrycie z blachy (w obrębie zadaszenia) oraz płyt warstwowych (w obrębie ścianki osłonowej).

Przybliżone wymiary konstrukcji wiaty są następujące:

Szerokość: 645cm – 656cm

Długość:  655cm-666cm

Wysokości: od 415cm do 508cm.

Powierzchnia zabudowy ok. 43m2.

Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze szczegółami i wytycznymi konstrukcyjnymi zamieszczonymi na rysunkach.

Konstrukcja kolor NCS: S 2502-B

# ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE, ZEWNĘTRZNE.

Pokrycie zadaszenia.

Projektuje się przekrycie konstrukcji blachą falistą o gr. blachy 0,7mm, długości arkusza 636cm (jeden akrusz na długości nie dopuszcza się dwu lub więcej arkuszy), mocowanie na zakładkę. Akrusze muszą mieć długość wiaty. Nie dopuszcza się łączenia blachy złożonej z krótszych arkuszy czyli na tzw. długości. Łączenia mają być tylko po szerokości. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie, cynkowana, od strony wewnętrznej malowana proszkowo na S 2502-B a od strony zewnętrznej na S 2502-B, mocowana do płatwi systemowo. Arkusze blachy należy kłaść tak, aby z linią rynny kosza tworzyły kąt 90st.

Ściany osłonowe wiaty.

Projektuje się ścianę osłonową z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm, Płyty będą układane poziomo i mocowane do kątowników. Płyta warstwowa o szerokości 100cm i długości 643cm. Płyty planuje się w kolorze NCS  (RAL 9006) od wewnątrz i zewnątrz.

Obróbki blacharskie.

Należy wykonać odpowiednie obróbki blacharskie:

Pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, obróbki przyścienne, wiatrownice, obróbki przy ścianie osłonowej, obróbki maskujące mocowania płyt warstowych. Obróbka - kapinos na spodzie ściany, mocowany do kątownika. Obróbki płyt warstwowych w kolorze płyt (RAL 9006). Obróbki blachy falistej zadaszenia w NCS (RAL 9006).

Rynna i rura spustowa.

Należy zainstalować rynnę, zbierającą wodę z dwóch połaci z dachu projektowanego zadaszenia i mocowaną do kątownika (istniejącego ) budynku z cegły oraz do płatwi zadaszenia. Rynna powinna być zanstalowana ze spadkiem 0,2%. Przyjmuje się powierzchnie odwodnienia zadaszenia (<10st) 42m2, powierzchnia odwodnienia połaci dachu budynku z cegły (>10st) 46m2.

Sytuuje się rurę spustową w norożniku wiaty. W związku z czym przyjmuje się rynnę 130mm i rurę spustową 100mm. Rynna i rura wykonana z blachy ocynkowanej. Rura spustowa mocowana do ściany budynku z cegły za pomocą odpowienich obręczy.

Przy rynnach wykonać odpowiednie kapinosy oraz blachy okapowe.

Kolor rury spustowej oraz rynny, haków rynny w RAL 9006.

Zalecenia dodatkowe.

Ściana budynku „S”.

Zaleca się uzupełnienie ubytków w tynku i następnie odmalowanie całej fasady w kolorze jak istniejący. Zaleca się zabezpieczenie dookoła narożników przy bramie.

Ściana budynku z cegły.

Zaleca się uzupełnienia w cegle i w zaprawie w słupku ściany zewnętrznej od strony zieleni. Zaleca się uzupełnienia w cegle i w zaprawie w ścianie zewnętrznej.

Zaleca się uzupełnienia w parapecie betonowym.

Zaleca się odczyszczenie fasady.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Widok na ścianę zewnętrzną budynku „S”.

Widok na ścianę zewnętrzną budynku z cegły.

Widok na plac miedzy dwoma budynkami, którego część przeznaczona jest pod zadaszenie.

Widok na przestrzeń placu między bud. „S” a bud. z cegły, gdzie ma być zamontowane zadaszenie.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CELEM UWZGLĘDNIENIA W PLANIE BIOZ.

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robót, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, układów komunikacji (w tym dojazdów i odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych placów magazynowo - składowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i budowlanych.

Do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać następujące prace:

Prace przy obiektach kubaturowych.

Roboty przygotowawcze:

-ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.

Roboty rozbiórkowe:

- nie występują (lekka modyfikacja attyki)

Roboty ziemne i usunięcie kolizji (przełożenie istniejących instalacji):

- nie występują.

Roboty fundamentowe:

- nie występują.

Roboty kanalizacyjne:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, podłączenie rury spustowej  do wpustu (projekt odwodnienia, poza opracowaniem)

Roboty konstrukcyjne:

- montaż konstrukcji dachu,

- wykonanie wymiany nawierzchni (poza opracowaniem).

Roboty izolacyjne:

- wykonanie krycia dachu i orynnowania wraz z podłączeniem rury spustowej do wyjścia z posadzki.

Roboty fasadowe:

- montaż płyt warstwowych,

- mozntaż obróbek blacharskich.

Roboty uzupełniające stanu surowego:

Roboty instalacyjne:

- instalacja elektryczna

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego pod połacią dachu,

- instalacja kanalizacji deszczowej (j.w).

Roboty wykończeniowe:

- inne roboty wykończeniowe

Prace przy nawierzchniach utwardzonych:

- wykonanie wymiany nawierzchni (poza opracowaniem).

Prace końcowe:

- roboty porządkowe działki i zagospodarowania działki.

- ustawienie urządzeń i wyposażenia

- zgłoszenie budynku do użytkowania

- przystąpienie do użytkowania obiektu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na istniejących działkach.

Projektowana wiata znajduje się na terenie Instytutu Techniki Budowlanej, przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie. Obok terenu opracowania znajdują się następujące budynki: hala laboratoryjna – budynek „S” oraz budynek „R1” z cegły.

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej, urządzeń deszczowych, kabli energetycznych, sieci gazowych i wodociągowych.

Klasyfikacja zagrożeń ze względu na rodzaj wykonywanych robót i czynności na placu budowy.

Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożenia:

- prace w sąsiedztwie dźwigu,

- prace na wysokości – prace na rusztowaniach,

- prace na wysokości – prace związane z montażem konstrukcji dachu,

- prace wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych

Czynności i roboty o średnim stopniu zagrożenia:

- prace instalacyjne (oprócz elektrycznych)

Czynności i roboty o niskim stopniu zagrożenia:

- roboty malarskie

- prace związane z urządzaniem terenu przyległego

Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w sposób tradycyjny bez użycia metod pracy 
i materiałów niebezpiecznych.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych, określające ich skalę, rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji zadań obejmujących roboty budowlane oraz instalacyjne występuje możliwość następujących zagrożeń:

- upadek ludzi, materiałów budowlanych i narzędzi, wynikający z pracy na 
rusztowaniach o niewłaściwym posadowieniu, montażu lub zakotwieniu 
w budynku lub nieprzestrzeganiem dopuszczalnego obciążenia podestów 
i niezachowaniem uwagi

- wypadki związane z robotami wykonywanymi przy użyciu dźwigu i innych 
maszyn budowlanych przez dopuszczenie do prac osób nieposiadających stosownych uprawnień obsługi lub niezachowanie ostrożności

- wypadki spowodowane transportem materiałów budowlanych na zewnątrz budynku, 
na terenie realizowanej inwestycji

- niebezpieczeństwo pożaru, możliwość oparzenia, naświetlenia oczu szkodliwym promieniowaniem oraz porażenia prądem elektrycznym przy pracach spawalniczych lub przy użyciu niesprawnych elektronarzędzi, czy ich roboczego zasilania

- wypadki wynikające z dopuszczenia do prac osób nietrzeźwych, nieuprawnionych lub nieodpowiednio przeszkolonych oraz znajdowanie się na terenie osób nieupoważnionych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy pracownik powinien być przeszkolony w sprawach BHP związanych z konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiadać świadectwo ukończenia ogólnych kursów BHP.

Pracownicy muszą być zapoznani ze sposobami wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, ich kolejnością i prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczeń koniecznych do zastosowania.

Wskazuje się konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badań okresowych.

Wskazania środków technicznych i organizacji zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.

Organizacja bezpieczeństwa pracy na placu budowy leży w gestii kierownika budowy.

Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób.

Bezpieczeństwo i porządek na placu budowy.

Założenia ogólne:

- Wymaga się utrzymanie porządku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie całego placu budowy.

- Teren i obszar prowadzenia prac powinien być czytelnie oznakowany.

- Rejon pracy wykonawcy winien być utrzymywany w czystości, wolny od odpadów. Odpady powinny być usuwane przez uprawnione jednostki.

- Wszystkie materiały użyte na budowie muszą posiadać atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

- Do wykonania prac należy używać sprawnego, atestowanego sprzętu i narzędzi oraz zapewnić wyposażenie we właściwą odzież roboczą i sprzęt ochronny.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób.

- Należy przeprowadzić szkolenie pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac.

- Posiadanie oraz spożywanie napojów alkoholowych jak i narkotyków, dopalaczy w godzinach pracy jest zabronione. Również zabronione jest przystąpienie do pracy po przyjęciu narkotyków lub alkoholu.

- Składowanie materiałów budowlanych jak: bloczki gazobetonowe, cegła silikatowa, odpady budowlane: bloczki gazobetonowe, cegłę silikatową składować na paletach do wysokości nie wyższej niż 1,60m; podłoże wyrównać i ewentualnie utwardzić żwirem. Lepik smołowy, papę składować pod zadaszeniem, nie używać w pobliżu otwartego ognia.

- Utrzymywać stały porządek na terenie budowy, uprzątać resztki materiałów budowlanych, gruz, deski z gwoździami, zużyte folie i papier po opakowaniach materiałów budowlanych.

Wyposażenie placu budowy w środki bezpieczeństwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzęt przeciwpożarowy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy

Wyposażyć budowę w tablice informacyjną z nr. alarmowymi i innymi danymi dotyczącymi budowy oraz w ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna powinna zawierać:

- Określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót.

- Numer pozwolenia na budowę oraz nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora

- Imię nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych.

- Imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów:

- kierownika budowy

- inspektora nadzoru inwestorskiego

- projektantów

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy

Na terenie budowy należy wywiesić czytelną informację ze spisem telefonów alarmowych (Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, itp.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- wyposażenie służące do udzielania pierwszej pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu oraz czytelną informację o jego lokalizacji.

- Oznaczenie teren budowy tablicami chroniąc tym samym przed wejściem osób postronnych na teren realizacji robót

- Stosowanie sprawne narzędzi elektromechanicznych, sprawny sprzęt budowlany,

- Stosowanie materiałów i narzędzi posiadających aprobaty techniczne ITB, certyfikat lub deklarację zgodności z normą ITB,

- Umożliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego dostępu do dróg pożarowych

- Umożliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego dojazdu do miejsca składowania surowców i materiałów łatwopalnych dla wozów straży pożarnej

- Zapewnienie dojazdu i dojścia do przyłącza wody – hydrantu dla celów ppoż.

Sprzęt ochrony osobistej:

– wymagane robocze obuwie i odzież;

– okulary ochronne do prac z zagrożeniem przez odłamki;

– rękawice ochronne;

– kaski ochronne;

–ochraniacze uszu do prac o silnym natężeniu dźwięku lub w długotrwałym hałasie;

Egzekwowanie stosowania przez pracowników wymaganej odzieży leży po stronie kierownictwa budowy.

Sprzęt przeciwpożarowy:

- Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Ustalenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru.

Należy przygotować plan ewakuacji dla danego etapu robót na wypadek pożaru, awarii zasilania, itp. Wiąże się to z wytyczeniem dróg ucieczki wewnątrz budynków, których pod żadnym pozorem nie należy tarasować materiałami i sprzętem. Należy zapewnić środki do podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych.

Zaleca się wydzielenie zewnętrznych i wewnętrznych dróg transportowych oraz zapewnienie możliwości dojazdu samochodów straży pożarnej i karetek pogotowia.

Podręczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposażenie służące do udzielania pierwszej pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu oraz czytelną informację o jego lokalizacji.

Wyposażenie placu budowy w sprawny sprzęt.

Ciężki sprzęt budowlany:

- na budowie można używać takiego sprzętu budowlanego, którego stan techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcę. Stan ten musi być udokumentowany w książce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego.

- osprzęt dodatkowy ciężkiego sprzętu budowlanego, elementy chwytające: liny, łańcuchy muszą posiadać odpowiednie atesty.

– należy przestrzegać terminów przeglądów.

Urządzenia do pracy na wysokościach (drabiny i rusztowania):

– muszą posiadać atest bezpieczeństwa

Elektronarzędzia i drobne narzędzia:

– do wszelkich prac należy stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia.

– elektronarzędzia powinny posiadać atesty bezpieczeństwa.

- zalecane stosowanie elektronarzędzi z akumulatorami.

Prace na wysokości.

Prace przy użyciu drabiny:

-przed użyciem należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona.

-drabina przewidziana jest jedynie do krótkotrwałych, drobnych prac o niewielkim zasięgu;

-podstawa drabiny musi być zabezpieczona przed odsunięciem;

-drabiny muszą sięgać najmniej 1.00m powyżej obiektu, do którego są przystawiane, gdy konieczne jest np. wejście na dach;

Prace przy wysokości powyżej 3 metrów:

-dla zapewnienia bezpieczeństwa należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej w postaci pasów asekuracyjnych;

Należy systematycznie kontrolować stan rusztowań i pomostów oraz systematycznie usuwać potencjalne zagrożenia.

Prace w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych:

Przy pracach w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenie istniejących urządzeń podziemnych. Rowy w pobliżu przewodów należy kopać ostrożnie nie używając kilofów i łomów. Odkopanych kabli elektroenergetycznych nie wolno dotykać. Podczas pracy przy czynnym przewodzie, roboty należy wykonywać w rękawicach i półbutach dielektrycznych.

Podsumowanie:

Z uwagi na zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających znaczne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy wykonać (kierownik budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”.

Autor powyższej informacji zwraca ponadto uwagę na bezwzględne przestrzeganie w trakcie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów i zasad, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac.

# UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach realizacji zadania określonego niniejszym projektem. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich.

Wszelkie materiały, systemy budowlane; systemy i urządzenia techniczne, zastosowane 
w realizacji budynku określonego niniejszym projektem, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów wyrobów i systemów budowlanych innych niż przykładowo podane w projekcie pod warunkiem, że posiadają one identyczne cechy użytkowe, oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w warunkach określonych w projekcie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w realizowanym obiekcie wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzenie zmian określonych powyżej wymaga uzyskania akceptacji Inwestora oraz projektantów poszczególnych części branżowych projektu. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez formalnej zgody autorów niniejszego opracowania. Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

Przed złożeniem zamówienia oraz przystąpieniem do robót wszystkie materiały wykończeniowe i elewacyjne należy przedstawić do akceptacji i uzgodnić z głównym projektantem budynku. Zaleca się wprowadzenie przez zarządcę obiektu niezbędnych instrukcji użytkowania elementów i urządzeń zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami), nakłada na zarządcę budynku obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. W szczególności określa warunki i terminy okresowych kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektu w tym elementów konstrukcyjno – budowlanych oraz systemów technicznych i instalacyjnych.

Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za zgodą autora. Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.