+  MM KONSTRUKCJE Marek Makuch

Nazwa Inwestycji:	Rozbudowa hali laboratoryjnej „S” przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie

Adres Inwestycji:	26-420 Warszawa

ul. Ksawerów 21,

dz. ew. nr 24 obręb 1-02-16

Inwestor: 	Instytut Techniki Budowanej

Ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Projekt: 	Architektura Ewa Popko

Ul. Puławska 130a lok.6, 02-620 Warszawa

NIP: 966-192-77-09   T: +48 600 331 990

MM KONSTRUKCJE Marek Makuch

Ul. Prymasa Augusta Hlonda 10J lok.286, 02-972 Warszawa

makuch.konstrukcje@wp.pl T: +48 602 361 804

NIP: 826-196-52-26

Stadium:	Projekt Budowlany

Branża:	Konstrukcja

Projektant: 	mgr inż. Marek Makuch

upr. bud. nr   MAZ / 0488 / POOK / 14

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Weryfikator: 	mgr inż. Paweł Wikaliński

upr. bud. nr   MAZ / 0270 / POOK / 12

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Warszawa, Listopad 2019r.

### Spis zawartości opracowania

- ZAŁĄCZNIKI

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

- ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW

- UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

- ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- PROJEKT KONSTRUKCJI

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- OPIS KONSTRUKCYJNY

- OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

- WNIOSKI I ZALECENIA

Część rysunkowa:

| Nr rysunku | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| ITB_PBW_KON_201 | RZUT DACHU, PRZYZIEMIA | 1-50 |
| ITB_PBW_KON_202 | WIDOK W1 - W1, W2 - W2, DETALE CZ. 3 | 1-50/10 |
| ITB_PBW_KON_203 | WIDOK W3 – W3, DETALE CZ. 1 | 1-50/10 |
| ITB_PBW_KON_204 | WIDOK W4 – W4, DETALE CZ. 2 | 1-20/10 |

I.	ZAŁĄCZNIKI

1.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

2.	ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW

3.	UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO

4.	ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW

5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant i sprawdzający branży konstrukcyjnej, że:

PROJEKT KONSTRUKCJI rozbudowy hali laboratoryjnej „S” przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marek Makuch

MAZ/0488/POOK/14

/projektant/

Paweł Wikaliński

MAZ/0270/POOK/12

/sprawdzający/

II.	PROJEKT KONSTRUKCJI

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

## Przedmiotem opracowania jest Projekt Konstrukcji rozbudowy hali laboratoryjnej „S” przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie w technologii konstrukcji stalowej.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie Projektu Konstrukcji

- Projekt Architektury

- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno – budowlana

- Założenia i wytyczne Inwestora

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Polskie Normy PN:

- PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001	Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003	Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.

- PN-90/B 03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-80/B-02010	      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011	      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Normy PN-EN:

- PN-EN 1990	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 	Eurokod 1. Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1 : Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2	Eurokod 1. Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-2 : Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie na konstrukcje  w warunkach pożaru.

- PN-EN 1991-1-3	Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

- PN-EN 1991-1-4	Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4 : Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.

- PN-EN 1991-1-7	Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7 : Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe.

- PN-EN 1993-1-1	Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Oprogramowanie inżynierskie:

- Licencjonowane programy do obliczeń firmy Cadsis: RM-Win2D

- Licencjonowany program do rysowania ZWCad 2019 Professional

- OPIS KONSTRUKCYJNY

SCHEMATY STATYCZNE

Wykonano podstawowe obliczenia statyczne głównych, typowych elementów konstrukcji wiaty jakimi są płatwie, rygle i słupki zadaszenia oraz zamocowania konstrukcji do budynków istniejących. Obliczenia te stanowią archiwum projektu i są dostępne do wglądu. W projekcie pokazano obliczenia wybranych, przykładowych elementów konstrukcyjnych.

MATERIAŁY

Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne:

Stal profilowa:	 		S235 (St3S)

Śruby:				kl. 5.8(5)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY:

- Układ konstrukcyjny.

Przedmiotowa wiata znajduje się miedzy budynkami hali laboratoryjnej „S” oraz budynku „R1”. Przewidziano konstrukcję wiaty w postaci dwóch ram stalowych które za pośrednictwem słuków mocowane są do ścian istniejących budynków. Od strony budynku mieszkalnego wiata osłonięta jest ścianką z płyt warstwowych.

- Konstrukcja stalowa.

Konstrukcję stalową wiaty stanowią dwie ramy które za pośrednictwem słupków zamocowane są w ścianach istniejących budynków. Rygle ram przewidziano z dwuteowników IPE220, słupki z profili 1/2IPE220, mocowania słupków do ścian kotwami M12 wklejanymi mijankowo np. techniką HILTI HIT-HY 170. Na ramach zaprojektowano płatwie dachowe z ceowników UPN120 rozstawionych co 2m. Konstrukcję połaci dachu wiaty stężono dodatkowo tężnikami i krzyżulcami z kątowników L65x6. Od strony kosza zadaszenia przewidziano zamocowanie ryglówek ram na słupach z możliwością poziomego przesuwu.

Od strony budynku mieszkalnego wiata osłonięta jest ścianką z płyt warstwowych za pośrednictwem obwodowych kątowników mocowanych również do ścian istniejących budynków. Profil kątowników L80x6, mocowanie do ścian istniejących kotwami wklejanymi M12 np. techniką HILTI HIT-HY 170.

Konstrukcję wiaty zaprojektowano pod pokrycie z blachy (w obrębie zadaszenia) oraz płyt warstwowych (w obrębie ścianki osłonowej).

Przybliżone wymiary konstrukcji wiaty są następujące: rozpiętości od 645cm do 656cm, długość max. 666cm, wysokości od 415cm do 508cm. Powierzchnia zabudowy ok 43m2.

Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze szczegółami i wytycznymi konstrukcyjnymi zamieszczonymi na rysunkach.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Z uwagi na rozwiązania konstrukcji wiaty unikające fundamentowania bezpośredniego (mocowanie wiaty do istniejących budynków po długości słupków) nie przeprowadzono szczegółowych badań i rachunków związanych z posadowieniem. Ponadto mając na względzie stosunkowo mały ciężar konstrukcji wiaty założono niewielki wpływ na fundamenty i konstrukcję istniejących budynków.

- OBLICZENIA STATYCZNE

ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ:

| Zadaszenie wiaty | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Blacha | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| Ciężar własny konstrukcji stalowej | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Instalacje, podwieszenia itp. | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Śnieg (worek śnieżny) | 1,30 | 1,50 | 1,95 |
| Razem: | 1,80 | 1,46 | 2,63 |
| Ściana osłonowa wiaty | [kN/m] |  | [kN/m] |
| Płyta warstwowa gr. 10cm | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| Ciężar własny konstrukcji stalowej | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Razem: | 0,50 | 1,35 | 0,68 |

PŁATEW ZADASZENIA

PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:75

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     0,850    0,000   0,850  1,000   1 U 120

2   00    1   2     3,780    0,000   3,780  1,000   1 U 120

3   00    2   3     1,250    0,000   1,250  1,000   1 U 120

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    17,0     364      43      61     61   12,0  1 S 235

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 S 235             210      235,000     1,2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:    Skala 1:75

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,35/1,00

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       1,130     1,130     0,00    0,85

2    Liniowe       0,0       1,130     1,130     0,00    3,78

3    Liniowe       0,0       1,130     1,130     0,00    1,25

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0       2,930     2,930     0,00    0,85

2    Liniowe       0,0       2,930     2,930     0,00    3,78

3    Liniowe       0,0       2,930     2,930     0,00    1,25

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:     Skala 1:75

TNĄCE:       Skala 1:75

REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:75

Stan graniczny nośności SGN

Wymiary przekroju:

h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ey=16,0(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=364,0  Izg=43,2  A=17,00  iy=4,6  iz=1,6  Iw=899,7  It=3,9  ys=-3,1  zs=0,0  is=5,8  rz=6,5  by=-6,4.

Materiał: S 235(  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=7,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1(

#### Nośność przekroju na ścinanie(

xa = 3,780;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·A+1,5·B (a)

- wzdłuż osi Z

=  ×10-1 = 116,161 kN

Warunek nośności:

=  = 0,102 < 1

Dla materiału o granicy plastyczności 235 MPa, przyjęto  ( = 1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczności przy ścinaniu:

hw / tw = 84,0/7,0 = 12,007 < 59,708 = 72×1,000/1,200 = 72 ε / η

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,890;  xb = 1,890;  Przęsło nr: 1, 1, 1(  Obciążenia: 1,35·A+1,5·B (a)

Klasa przekroju 1.

Nośność na zginanie względem osi Y:

Mc,Rd = Mpl,Rd =  = ×10-3 = 16,271 kNm

Zredukowana nośność na zginanie:

×10-1 = 399,5 kN		(6.6)

n = NEd / Npl,Rd = 0,000 / 399,5 = 0,000; 	przyjęto n = 0,000 ( 1;

Dla dowolnego przekroju przyjęto:

MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1 – n) = 16,271×(1-0,000) = 16,271 kNm

MN,z,Rd = Mpl,z,Rd (1 – n) = 4,836×(1-0,000) = 4,836 kNm

Warunek nośności:

=  = 0,442 < 1 	(6.31)

Ostrożne przybliżenie nośności (nie jest warunkiem decydującym):

+  +  = 0,442 < 1 	(6.2)

Zginanie (stateczność)(

xa = 1,890;  xb = 1,890;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·A+1,5·B (a)

Przyjęto krzywą zwichrzenia „d”.

=  = 0,809

= 0,5×[1+0,76×(0,81-0,2)+0,812] = 1,059

=  = 0,574;

przyjęto χLT = 0,574 ( 1,000 Warunek stateczności przy zginaniu:

= ×10-3 = 9,342 kNm	(6.55)

=  = 0,770 < 1	(6.54)

Stan graniczny użytkowalności SGU

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: A+B

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 8,7 mm

agr = l / 250 = 3780 / 250 = 15,1 mm

amax = 8,7 < 15,1 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 8,710 mm;	L / a = 3780,0 / 8,710 = 434,0

RYGIEL ZADASZENIA:

PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:75

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     6,290   -1,100   6,385  1,000   1 I 220 PE

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    33,4    2770     205     252    252   22,0  1 S 235

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 S 235             210      235,000     1,2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:    Skala 1:75

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,35/1,00

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       1,580     1,580     0,00    6,39

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       4,100     4,100     0,00    6,39

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:     Skala 1:75

TNĄCE:       Skala 1:75

NORMALNE:    Skala 1:75

REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:75

Stan graniczny nośności SGN

Wymiary przekroju:

h=220,0  g=5,9  s=110,0  t=9,2  r=12,0(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=2770,0  Izg=205,0  A=33,40  iy=9,1  iz=2,5  Iw=22672,3  It=8,6  is=9,4.

Materiał: S 235(  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=5,9.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1(

#### Nośność przekroju na ścinanie(

xa = 6,385;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

- wzdłuż osi Z

=  ×10-1 = 193,656 kN

Warunek nośności:

=  = 0,139 < 1

Dla materiału o granicy plastyczności 235 MPa, przyjęto  ( = 1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczności przy ścinaniu:

hw / tw = 177,6/5,9 = 30,102 < 59,714 = 72×1,000/1,200 = 72 ε / η

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 3,193;  xb = 3,193;  Przęsło nr: 1, 1, 1(  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

Klasa przekroju 1.

Nośność na zginanie względem osi Y:

Mc,Rd = Mpl,Rd =  = ×10-3 = 67,01 kNm

Zredukowana nośność na zginanie:

n = NEd / Npl,Rd = 0,000 / 784,9 = 0,000; 	przyjęto n = 0,000 ( 1;

Dla dwuteownika bisymetrycznego:

a = (A - 2 b tf)/A = (33,40-2×11,00×0,92)/33,40 = 0,394; 	przyjęto a =0,394 ( 0,5;

– zginanie y-y

NEd = 0 < 196,225 = 0,25×784,9 = 0,25 Npl,Rd 	(6.33)

NEd = 0 < 139,759 = ×10-1 =  	(6.34)

Nie ma potrzeby redukowania nośności na zginanie ze względu na siłę osiową.

– zginanie z-z

NEd = 0 < 279,518 = ×10-1 =  	(6.35)

Nie ma potrzeby redukowania nośności na zginanie ze względu na siłę osiową.

Zlinearyzowany warunek nośności:

=  = 0,640 < 1 	(6.31)

Ostrożne przybliżenie nośności (nie jest warunkiem decydującym):

+  +  = 0,640 < 1 	(6.2)

Zginanie (stateczność)(

xa = 3,193;  xb = 3,193;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A)+1,5·B (a)

Przyjęto krzywą zwichrzenia „b”.

=  = 0,796

= 0,5×[1+0,34×(0,80-0,4)+0,75×0,802] = 0,805

=  = 0,819;

przyjęto χLT = 0,819 ( 1,000 = min{1; }

Warunek stateczności przy zginaniu:

= ×10-3 = 54,908 kNm	(6.55)

=  = 0,781 < 1	(6.54)

Stan graniczny użytkowalności SGU

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+A+B

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 21,6 mm

agr = l / 250 = 6385 / 250 = 25,5 mm

amax = 21,6 < 25,5 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 21,558 mm;	L / a = 6385,5 / 21,558 = 296,2

- WNIOSKI I ZALECENIA

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU:

      - Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Nie dopuszcza się do użycia elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Materiały użyte do budowy muszą posiadać atest.

      - Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zapozna się z kompletem dokumentacji oraz wszystkimi innymi materiałami, pismami, uzgodnieniami, które przekaże mu zlecający.

      - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecającego - Inwestora. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, powiadomi o tym niezwłoczne Projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materiałów lub technologii muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany należy udokumentować w formie pisemnej.

      - Tolerancje - dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzajów robót należy przyjąć zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

      - Nie dopuszcza się do użycia elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Materiały użyte do budowy muszą posiadać atest.

      - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi zamieszczonymi na rysunkach.

Marek Makuch

MAZ/0488/POOK/14

/projektant/