SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Cz. I.

45 000 000-7   ROBOTY BUDOWLANE

Część I:   Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7

Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Wielkopolski

1

1.Wstęp

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania pn.: „Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7

1.2.	Zakres stosowania  SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie w procesie przetargowym oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegółowa	 	Specyfikacja	 	Techniczna	 	wraz	 	z	 	Przedmiarem	 	robót	  stanowią podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej.

Opracowanie  nin. SST jest ściśle związane z zadaniem określonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST wg określeń we Wspólnym Słowniku    Zamówień (CPV)

| 45262120-8 | Wznoszenie rusztowań |
| --- | --- |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |
| 45442110-1 | Malowanie budynków |
| 45262110-5 | Demontaż rusztowań |

1.3.1. Szczegółowy zakres robót.

- Montaż i demontaż niezbędnych rusztowań

- Ocieplenie budynku styropianem wraz z wykonaniem okładziny z tynku mineralnego  Malowanie elewacji budynku

1.4.  Określenia podstawowe

    - Rusztowania – sprzęt budowlany służący wykonywaniu prac             budowlanoremontowych nad terenem.

    - Docieplenie budynku ( ściany zewnętrzne  ) – czynności mające na celu podniesieniu stopnia izolacyjności przegród budowlanych i uzyskanie 	 wymaganego współczynnika stopnia przenikania ciepła przez te przegrody.

    - Obłożenie (licowanie ścian zewnętrznych  tynkiem cienkowarstwowym) –  roboty wykończeniowe warstw elewacji stanowiące zabezpieczenie warstwy  ocieplającej oraz uzyskanie efektu estetycznego budynku.

1.4.6. Malowanie elewacji budynku – zespół procesów technologicznych, w wyniku  których następuje wykończenie elementu budowlanego powłoką malarską.

- Materiały.

2.1. Informacje ogólne.

Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, dla których  Polskie Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Branżowe (BN)  wymagają posiadania dokumentu:

- dopuszczenia  do stosowania w budownictwie

- atestu technicznego deklaracji zgodności

- certyfikatu

- świadectwa bezpieczeństwapowinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych materiałów.

Dla innych materiałów dostarczonych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg posiadania w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie jego cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić w skutek nieprzewidzianych okoliczności za zgodą autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację.

2.2 Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór.

- Styropian.

Jako materiał wypełniający, stanowiący warstwę ciepłochronną o gęstości powyżej 20 kg/m3, Grubość 10 cm.

Mocowanie do powierzchni ściany mrozoodpornym  klejem do styropianu i wzmocnieniem kołkami rozporowymi.

- Masa szpachlowa do uzupełnienia ubytków i wykonania warstwy podkładowej pod  tynk

- Farby gruntujące i wzmacniające

- Tynk cienkowarstwowy mineralny

- Farby do malowania tynków zewnętrznych  akrylowe w kolorze jak w projekciebudowlanym

Dobór materiałów do realizacji zadania w zakresie ilościowym i jakościowym, wykonawca dokona ściśle wg  dokumentacji oraz przedmiaru robót.

Materiały te muszą odpowiadać warunkom norm państwowych  wyszczególnionym  w niniejszej specyfikacji.

Materiały uzupełniające muszą odpowiadać takim samym wymogom jakościowym jak materiały podstawowe i muszą odpowiadać normom państwowym.

3.Sprzęt.

3.1.Rusztowania.

Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotach renowacyjnych wykonawca może wykonywać tylko z właściwych rusztowań.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyścienne metalowe rurowe z  płytami pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwiącymi do budynku. Po wzniesieniu rusztowań, wykonawca winien je zgłosić Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i uzyskać pozytywną ocenę oraz dopuszczenie do użytkowania.

Rusztowania powinny posiadać tablicę informacyjną o maksymalnym obciążeniu roboczym i innymi danymi wynikającymi z obowiązku  przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy na wysokościach.

- Wykonanie poszczególnych robót.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona kompleksowego  przygotowania terenu wokół planowanych robót polegającego na:

- opracowaniu harmonogramu robót,

- protokolarnym przyjęciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

- utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego

- przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przejęty teren.

4.3.3 Remont elewacji budynku.

Remont elewacji budynku polega na:

- Oczyszczeniu elewacji

- Pokrycie wyznaczonej do ocieplenia powierzchni elewacji budynku, warstwą styropianu mocowanym  klejem do styropianu i wzmocnieniu  dodatkowo kołkami rozporowymi

- Zatopieniu w kleju na całej powierzchni styropianu siatki z włókna szklanego

- Zagruntowaniu całej powierzchni  preparatem gruntującym

- Po wyschnięciu, (około 36 godzin) nałożeniu warstwy cienkowarstwowego tynku mineralnego

- Pomalowaniu całości farbami wg koloru uzgodnionego z Zamawiającym

4.3.3.1 Zalecenia dla wykonawcy odnośnie wykonywania tynków

- Tynkowanie należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu farby gruntującej

- W trakcie robót należy osłonić ścianę od wpływu nadmiernego nagrzewania słonecznego i zamoczenia deszczem

- Temperatura otoczenia w trakcie robót tynkarskich powinna wynosić od  +5 do +25 0C  Malowanie  elewacji farbami można przeprowadzić po 36 godzinach od jego nałożenia. Należy zadbać o to, aby łączenie malowanych powierzchni elewacji odbywało się metodą „mokre na mokre”

- Należy ściśle przestrzegać warunków i zaleceń producenta.

- Wszystkie naroża  budynku wraz ze szpaletami wzmacniać kątownikiem aluminiowym i 2gą warstwą siatki

- Ściśle przestrzegać wskazówek producenta systemowych materiałów dociepleniowych w zakresie technologii ich stosowania i montażu.

- W trakcie robót dociepleniowych wszystkie otwory okienne dokładnie zabezpieczyć przed zniszczeniem ram i szkła.

4.3.3.2 Odbiór tynków.

Odbiór tynków zewnętrznych nie może nastąpić później niż 1 rok od ich wykonania. Powierzchnie tynków powinny stanowić powierzchnie pionowe lub poziome lub  skośne, wynikające z projektu.

Badania tynków zewnętrznych odbywa się przy bezdeszczowej pogodzie 	 i temperaturze  powyżej +5 0 C.

W trakcie odbioru sprawdza się:

  - Ukształtowanie powierzchni.

  - Wykonanie krawędzi, ich przecięcia oraz kąty.

  - Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne pęknięcia i nierówności.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentacje techniczna wraz	 z dokumentami dotyczącymi zastosowanych materiałów:

  - Protokoły badań, atesty na materiały, certyfikaty

  - Protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz. Budowy.

Odbiór wypraw należy przeprowadzać zgodnie wymogami podanymi Normach Państwowych, świadectwie i certyfikacie producenta oraz  w zakresie sprawdzenia powierzchni tynku pod względem;

  - Zgodności z dokumentacją.

  - Przygotowania podłoży.

  - Przyczepności tynku do podłoża.

  - Odporności na uszkodzenia.

  - Grubości tynku i jego wyglądu estetycznego.

  - Prawidłowości wykonania krawędzi i sposób wykonania tynków w narożach i obrzeżach.

  - Przy tynkach cienkowarstwowych sprawdzić ponadto należy:

  - Czy nie ma prześwitów do podłoża.

  - Występowania plam zacieków i smug.

  - Występowania pęknięć i rys.

  - Odchyleń od pionów nie więcej niż 2 mm/2 m

  - Odchyleń powierzchni max 3 mm na całej ścianie

Wszystkie badania, sprawdzenia i odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale wykonawcy. Z czynności tych sporządza się protokół lub zapisuje się w Dzienniku Budowy.

5.Transport.

5.1 Transport materiałów montażowych

Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

Ze względu na różnorodność  materiałów i nie wielkie ich ilości nie zachodzi konieczność stosowania transportu specjalistycznego.

Materiały szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlana, farby, rozpuszczalniki) winny być zabezpieczone przed zniszczeniem i skażeniem środowiska naturalnego oraz dostępem osób postronnych w trakcie załadunku, transportu i rozładunku.

- Obmiar robót.

Jednostki obmiaru podano przy każdym opisie wykonania robót.

Ilość	 	wykonanych	 	robót	 	określa	 	się	 	na	 	podstawie	 przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez przedstawiciela Zamawiającego i sprawdza się w naturze.

Sposób pomiaru  robót określają  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Kontrola jakości.

7.1 Badanie materiałów.

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania podlegają kontroli w zakresie właściwości ich zastosowania oraz wymogów wyszczególnionym w pkt. 2.1

Ponadto sprawdza 	 się wszystkie materiały pod względem jakości	 i autentyczności w odniesieniu do przedłożonych dokumentów wymienionych	 w pkt. 2.1.

Każda  stwierdzona niezgodność musi zostać usunięta na koszt wykonawcy.

Nie wykryte wady materiałów użytych do realizacji zadania, których nie można  w trakcie odbioru ustalić, w dalszej konsekwencji ich zastosowania obciążają wykonawcę zarówno w zakresie udzielonej gwarancji na wykonane zadanie, jak też stanowią podstawę do roszczeń odszkodowawczych po okresie rękojmii.

8.Odbiór końcowy robót.

Odbiór robót następuje po całkowitym ich zakończeniu, uporządkowaniu terenu  wokół budowy i likwidacji zaplecza.

Fakt zakończenia robót wykonawca odnotowuje w dzienniku budowy zgłaszając tym wpisem gotowość do odbioru wykonanego zadania.

Odbiorowi podlegają wszystkie elementy robót wchodzące w zakres zadania wyszczególnione w pkt. 1.3 i sposób ich wykonania. opisane w pkt. 4. oraz inne wykonane roboty, które nie są ujęte w dokumentacji, a są zaaprobowane wpisem do dziennika budowy lub ustalone innym ważnym dokumentem.

Przedstawiciel Zamawiającego powołuje Komisję Odbiorową w postępowaniu której uczestniczy wykonawca.

Ewentualna odmowa uczestnictwa wykonawcy w pracy Komisji Odbioru nie ma wpływu na jej postępowanie.

Osobowy skład Komisji ustala inwestor z osób biorących udział w procesie realizacji zadania oraz innych wynikających z przepisów obowiązujących inwestora.

Z odbioru końcowego zadania sporządza się protokół.

Protokół	 	Odbioru	 	Końcowego	 jest	 	podstawą	 	wystąpienia	 	wykonawcy	 o wynagrodzenie umowne.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Jednostką płatniczą dla wykonawcy jest  polski złoty (PLN).

Podstawą dokonania wynagrodzenia stanowią faktycznie wykonane prace wraz	 z Protokołem Końcowym  i z pozytywną oceną.

Protokół	 	Końcowy	 	z	 	zapisanymi	 	usterkami	 	nie	 	stanowi	 	podstawy	 do wystąpienia wykonawcy o wynagrodzenie.

Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysokość tego wynagrodzenia ustalają inne dokumenty, jak umowa z wykonawcą lub zawarte do niej aneksy.

- Przepisy związane lub równoważne do nich.

Norma nr:PN-ISO6707-1,	Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne., grudzień  1999.

Zestaw Norm - Budownictwo - ściany, elewacje.

Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowne., grudzień 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E), wrzesień 1997

Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelniania. Kity. Budownictwo., grudzień 1998 Norma nr: PN- B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szkl.

Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania	 	ognia	 	po	 	instalacjach	 	rurowych	 i przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996

Norma nr: PN-EN-50144-1, Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych	 o napędzie elektrycznym., marzec 2000

Norma nr: PN-B-30000;1990 Cement portlandzki.

Norma nr:  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcieńczalnymi  i emulsyjnymi.

Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Norma nr: PN-B-10107 Zaprawy pocienione do płytek.

Norma nr: PN-B –12058 Az1 Wyroby bud. Ceramiczne. Płytki elewacyjne.

Norma nr: PN –71/B-o4500 Zaprawy budowlane

Norma nr: PN-EN-12004/2002/A1 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

Norma nr: PN-B –10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykłe. Norma nr: PN –71/B-10100 Roboty tynkowe

Norma nr: PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowne., grudzień 1998

Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E), wrzesień 1997

Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelniania. Kity. Budownictwo., grudzień 1998