Przedmiar robót  - CZĘŚĆ I

Kod CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kosztorys |  |  |  |
| 1 | Element | Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |
| 1 | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 10cm do ścian | m2 |  | 446,64 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  |  |  | 11*5,9 | 64,900 |  |  |  |
|  |  |  | 21,3*5,9 | 125,670 |  |  |  |
|  |  |  | 11,1*5,9 | 65,490 |  |  |  |
|  |  |  | 6*5,9 | 35,400 |  |  |  |
|  |  |  | (16,5+3,4+6+11,1)*5,9 | 218,300 |  |  |  |
|  | okna |  | -1,1*(2,7+3+3+2) | -11,770 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*5 | -5,500 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*2,9 | -3,190 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*(5,9+5,9) | -9,440 |  |  |  |
|  |  |  | -1*12 | -12,000 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*18,0 | -14,400 |  |  |  |
|  |  |  | -1,55*1,1*4 | -6,820 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 446,640 |  |  |  |
| 2 | KNR 17/2609/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt |  | 1 784,00 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  |  |  | 446*4 | 1 784,000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 1 784,000 |  |  |  |
| 3 | KNR 17/2609/6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 |  | 446,64 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  |  |  | 11*5,9 | 64,900 |  |  |  |
|  |  |  | 21,3*5,9 | 125,670 |  |  |  |
|  |  |  | 11,1*5,9 | 65,490 |  |  |  |
|  |  |  | 6*5,9 | 35,400 |  |  |  |
|  |  |  | (16,5+3,4+6+11,1)*5,9 | 218,300 |  |  |  |
|  | okna |  | -1,1*(2,7+3+3+2) | -11,770 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*5 | -5,500 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*2,9 | -3,190 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*(5,9+5,9) | -9,440 |  |  |  |
|  |  |  | -1*12 | -12,000 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*18,0 | -14,400 |  |  |  |
|  |  |  | -1,55*1,1*4 | -6,820 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 446,640 |  |  |  |
| 4 | KNR 23/933/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 |  | 446,64 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |
|  |  | 11*5,9 | 64,900 |  |  |  |
|  |  | 21,3*5,9 | 125,670 |  |  |  |
|  |  | 11,1*5,9 | 65,490 |  |  |  |
|  |  | 6*5,9 | 35,400 |  |  |  |
|  |  | (16,5+3,4+6+11,1)*5,9 | 218,300 |  |  |  |
|  | okna | -1,1*(2,7+3+3+2) | -11,770 |  |  |  |
|  |  | -1,1*5 | -5,500 |  |  |  |
|  |  | -1,1*2,9 | -3,190 |  |  |  |
|  |  | -0,8*(5,9+5,9) | -9,440 |  |  |  |
|  |  | -1*12 | -12,000 |  |  |  |
|  |  | -0,8*18,0 | -14,400 |  |  |  |
|  |  | -1,55*1,1*4 | -6,820 |  |  |  |
|  | RAZEM: | 446,640 |  |  |  |

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR 17/928/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku ręcznie na uprzednio przygot. podłożu , na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny | m2 |  | 446,64 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  |  |  | 11*5,9 | 64,900 |  |  |  |
|  |  |  | 21,3*5,9 | 125,670 |  |  |  |
|  |  |  | 11,1*5,9 | 65,490 |  |  |  |
|  |  |  | 6*5,9 | 35,400 |  |  |  |
|  |  |  | (16,5+3,4+6+11,1)*5,9 | 218,300 |  |  |  |
|  | okna |  | -1,1*(2,7+3+3+2) | -11,770 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*5 | -5,500 |  |  |  |
|  |  |  | -1,1*2,9 | -3,190 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*(5,9+5,9) | -9,440 |  |  |  |
|  |  |  | -1*12 | -12,000 |  |  |  |
|  |  |  | -0,8*18,0 | -14,400 |  |  |  |
|  |  |  | -1,55*1,1*4 | -6,820 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 446,640 |  |  |  |
| 6 | KNR 33/28/1 | Malowanie elewacji, farbą akrylową | m2 |  | 446,64 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  |  |  | 11*5,9 | 64,900 |  |  |  |
|  |  |  | 21,3*5,9 | 125,670 |  |  |  |
|  |  |  | 11,1*5,9 | 65,490 |  |  |  |
|  |  |  | 6*5,9 | 35,400 |  |  |  |
|  |  |  | (16,5+3,4+6+11,1)*5,9 | 218,300 |  |  |  |
|  | okna |  | -1,1*(2,7+3+3+2) | -11,770 |  |  |  |
|  |  | -1,1*5 | -5,500 |  |  |  |
|  |  | -1,1*2,9 | -3,190 |  |  |  |
|  |  | -0,8*(5,9+5,9) | -9,440 |  |  |  |
|  |  | -1*12 | -12,000 |  |  |  |
|  |  | -0,8*18,0 | -14,400 |  |  |  |
|  |  | -1,55*1,1*4 | -6,820 |  |  |  |
|  | RAZEM: | 446,640 |  |  |  |
| 7 |  | Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o - 1,00 m-g | m-g |  | 381,75 |
|  | Wyliczenie czasu pracy rusztowania: |  |  |  |
|  | 1 KNR 17/2609/1 | 412,0254 |  |  |  |
|  | 2 KNR 17/2609/4 | 114,3544 |  |  |  |
|  | 3 KNR 17/2609/6 | 245,652 |  |  |  |
|  | 4 KNR 23/933/1 | 46,8972 |  |  |  |
|  | 5 KNR 17/928/1 | 227,60774 |  |  |  |
|  | 6 KNR 33/28/1 | 98,70744 |  |  |  |
|  | Razem (r-g) | 1 145,24 |  |  |  |
|  | S=1 W=3,00 P=1,00 |  |  |  |
|  | Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 145,24/(1*3,00)*1,00 = 381,75 |  |  |  |

Kosztorys inwestorski

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I Ilość | <-C Cena jedn. | <-W | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Kosztorys |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 10cm do ścian | m2 | 446,64 |  |  |  |
| 2 | KNR 17/2609/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 1 784,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 17/2609/6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 446,64 |  |  |  |
| 4 | KNR 23/933/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 446,64 |  |  |  |
| 5 | KNR 17/928/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku ręcznie na uprzednio przygot. podłożu , na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny | m2 | 446,64 |  |  |  |
| 6 | KNR 33/28/1 | Malowanie elewacji, farbą akrylową | m2 | 446,64 |  |  |  |
| 7 |  | Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o - 1,00 m-g | m-g | 381,75 |  |  |  |
|  |  | Razem Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |  |
|  |  | VAT |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa |  | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys Stawka r-g: 22,00 zł Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S) VAT: 23,00% |  |  |
| 1 | Ocieplenie elewacji w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |
|  |  | VAT 23,00% |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |