Przedmiar robot Część III

Budowa: Wymiana stolarki okiennej w budynku ITB w Poznaniu

Kod CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kosztorys |  |  |  |
| 1 | Element | Wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |
| 1 | KNR 19/1023/11 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, obsadzone w istniejącej konstrukcji hali | m2 |  | 63,12 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  | okna |  | 1,1*(2,7+3+3+2) | 11,770 |  |  |  |
|  |  |  | 1,1*5 | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  | 1,1*2,9 | 3,190 |  |  |  |
|  |  |  | 0,8*(5,9+5,9) | 9,440 |  |  |  |
|  |  |  | 1*12 | 12,000 |  |  |  |
|  |  |  | 0,8*18,0 | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  | 1,55*1,1*4 | 6,820 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 63,120 |  |  |  |
| 2 | KNR 202/506/2 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety | m2 |  | 26,55 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |
|  | okna |  | 0,25*(2,7+3+3+2) | 2,675 |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*5 | 1,250 |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*2,9 | 0,725 |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*(5,9+5,9) | 2,950 |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*12 | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 0,8*18,0 | 14,400 |  |  |  |
|  |  |  | 1,55*0,25*4 | 1,550 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 26,550 |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu | kontener |  | 1,00 |

Kosztorys inwestorski

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I Ilość | <-C Cena jedn. | <-W | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kosztorys |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 19/1023/11 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, obsadzone w istniejącej konstrukcji hali | m2 | 63,12 |  |  |  |
| 2 | KNR 202/506/2 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety | m2 | 26,55 |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu | kontener | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Razem Wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |  |
|  |  | VAT |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa |  | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys Stawka r-g: 22,00 zł Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S) VAT: 23,00% |  |  |
| 1 | Wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |
|  |  | VAT 23,00% |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |