SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Cz. II.

Kod CPV	45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45453000 - roboty remontowe

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45260000-7 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Część II: wymianie istniejących świetlików dachowych na nowe w budynku C-C1.

Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski.

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wymianie istniejących świetlików dachowych na nowe w budynku C-C1: Hala Główna Badawcza Instytutu Techniki Budowlanej al. W. Korfantego 191 w Katowicach

2. Prowadzenie robót.

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Zamawiającego.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Terenem budowy jest budynek C-C1: Hala Główna Badawcza oraz przyległy do budynku teren w Oddziale Śląskim Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach. Przeszkodą w prowadzeniu robót może być prowadzona działalność w obiekcie.

2.2.2. Przekazanie terenu robót.

Zamawiający protokolarnie przekaże teren robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. Zamawiający umożliwia Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z mediów takich jak woda, energia elektryczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów, elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do chwili odbioru robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu takie jak bariery i znaki żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w sąsiedztwie prowadzonych robót.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu robót takich jak rurociągi i kable.

W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach prowadzonych robót, Wykonawca ma obowiązek poinformowania zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych użytkowników występujących w obrębie placu robót w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników.

3. Materiały i urządzenia.

Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczonych na budowę materiałów musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w kosztorysie nakładczym lub przedmiarze robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia kontroli jakości robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.

6. Obmiar robót.

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy.

7. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8. Przepisy związane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z świetlików dachu budynku C-C1: Hala Główna Badawcza Instytutu Techniki Budowlanej al. W. Korfantego 191 w Katowicach, wraz z usunięciem i utylizacją istniejących świetlików poliwęglanowych oraz innych elementów rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robót.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką elementów budowlanych i wykończeniowych dachu objętego remontem, wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych i obejmują:

- Demontaż i utylizacja istniejących świetlików poliwęglanowych w ilości 10 szt.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

Materiały pochodzące z rozbiórki

Poliwęglan, materiały bitumiczne, elementy metalowe.

Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji murowych oraz usunięciem gruzu należy używać: młoty ręczne, przecinaki i wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje.

Transport

Poliwęglan wywozić samochodami skrzyniowymi. Poliwęglan z demontażu nie przedstawia wartości jako materiał budowlany, nie należy wykorzystywać do ponownego zużycia. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

Wykonanie robót

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów.

Zasady postępowania przy pracach na wysokości zgodnie ze specyfikacją oraz j.n.:

- Nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania.

- Upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie.

- W żadnym przypadku nie należy lekceważyć zagrożenia.

- Zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.

- Używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na wysokości i koniecznie sprawnych.

- Upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym sprzętem ochronnym.

Upewnić się, że praca na wysokości odbywa się pod stałym nadzorem oraz przy użyciu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na wysokości i koniecznie sprawnych.

Zabrania się wykonywania pracy na dachu:

- jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

- w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Odbiór robót

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Przepisy związane

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych w sprawie przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-B-02872:1998 Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

- PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych"

- ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

Zakres robót remontowo-budowlanych obejmuje wymianę istniejących świetlików poliwęglanowych na nowe świetliki poliwęglanowe

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) , stal , poliwęglan, papa wywożone będą bezpośrednio z placu budowy do utylizacji za pomocą środków transportowych wykonawcy, w trakcie prowadzonych robót . Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie.

- Wykonanie szczelnych rękawów na całej powierzchni świetlików bezpośrednio na żelbetowych elementach wieńczących konstrukcję świetlika od wewnątrz - nie dopuszcza się aby jakiekolwiek materiały lub narzędzia spadały na posadzkę hali;

- Wykonanie na dachu pomostów poziomych dla robót demontażowych i montażowych,

- Demontaż istniejących  świetlików z poliwęglanu w ilości 10 szt;

- UWAGA : elementy świetlików należy przetransportować z dachu do kontenerów na zewnątrz i utylizować wliczając koszty utylizacji do zakresu robót;

- Rozebranie obróbek świetlików z papy;

- Rozebranie obróbek blacharskich świetlików z blachy nie nadającej się do użytku;

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Roboty montażowe:

- dostawa i montaż świetlików dachowych  z poliwęglanu, konstrukcja świetlików łukowa (rys. Załącznik nr 1) wypełniona komponentem poliwęglanu i maty poliestrowej z włóknem szklanym.

- obróbki blacharskie świetlików z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm;

- obróbki świetlików z papy termozgrzewalnej gr. min. 5,0 mm modyfikowanej sbs podstaw świetlików

- wszystkie elementy należy zamontować zgodnie z instrukcjami montażowymi płyt poliwęglanowych.

Materiał.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiajacego.

Konstrukcja świetlików wypełniona komponentem poliwęglanu i maty poliestrowej z włóknem szklanym.

Poliwęglan.

Poliwęglan:

- kolor: bezbarwny

- struktura : dwuścienna prostokątna , grubość 10 mm ,

- ciężar właściwy1,2 g/cm3

- współczynnik przenikania ciepła 1,27 W/m2. K

Wypełnienie

Żywica poliestrowa  z włóknem szklanym:

- struktura: żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym w masie maty z bazą styrenową min. 25 % ,

- ciężar właściwy: 1,4 g/cm 3 ,

- temperatura użytkowania – 40 do120 st. C

- grubość maty 1,1 mm ,

- min. zawartość włókna szklanego 25 %

- współczynnik przenikania ciepła k= 0,15 W/m2.K