SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Część III:   Wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7

Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Wielkopolski

# 1.Wstęp

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej (okna) na stolarkę z PCV  w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7

## 1.2.	Zakres stosowania  SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- dostawę okien PCV  na miejsce montażu,

- wymianę stolarki budowlanej,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 4)	wywóz materiału z rozbiórki.

# 2.  Zakres robót

- Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie podstawą do jej wymiany.

- Dostarczenie okien PCV jako gotowego produktu na miejsce montażu.

- Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia konstrukcji hali. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz hali.

- Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej.

- Montaż okien uchylno-rozwieranych

- Montaż parapetu zewnętrznego z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm. Parapet zewnętrzny umocować do podłoża i uszczelnić sylikonem, na zewnątrz zachować odpowiednie spadki.

- Zdemontowaną stolarkę budowlaną i usunąć z miejsca montażu na wysypisko a dowód z likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamówienia.

- Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

- Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dostarcza wykonawcy: zestawienie stolarki

- Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia

Przedmiar robót - wymiany okna w m2.

- Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nie dotyczy.

# 5.  Materiały

- Wymiana stolarki budowlanej w istniejących otworach .

- Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), w kolorze białym potwierdzone zaświadczeniem z ITB. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła  nie większy niż Uw=1,4W/m²K. Izolacyjność akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.

- Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug= 1,1W/m²K starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno.

- Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

- Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym z materiału PCV.

- Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm.

# 6.   Sprzęt

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy.

# 7.  Transport

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

# 8.  Kontrola jakości

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami. Zakres kontroli obejmować będzie:

- zgodność z przedmiarem robót,

- jakość użytego materiału,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- sposób i jakość osadzenia stolarki,

- potwierdzenie zamontowania nawiewnika ciśnieniowego (nawiewników ciśnieniowych),

- jakość wykonania obróbki i robót malarskich,

- posprzątanie miejsca montażu.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

# 9.  Odbiór robót

Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.

# 10.  Rozliczenie robót

Wykonawca ma podany przedmiar robót w m2 powierzchni okien do wymiany.

Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.

Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

# 11.   Przepisy związane lub równoważne do nich

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,

- Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

- Szyby zespolone  PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

- Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

- Roboty tynkowe PN-70/B-10100