SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN

ETAP II:   Wykonanie docieplenia ścian budynku M oraz D-D1

Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski

# 1.Wstęp

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian budynku M oraz D-D1 Oddziale Śląskim

## 1.2.	Zakres stosowania  SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- dostawę płyt styropianowych STOPPER, tynku silikatowego, podokienników, obróbek blacharskich

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,

- wywóz materiału z rozbiórki.

# 2.  Zakres robót

- Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie.

- Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi.

- Przyklejenie warstwy siatki

- Wykonanie tynków elewacyjnych

- Montaż podokienników z blachy stalowej – parapety zewnętrzne

- Wywóz gruzu

- Sprzątnięcie i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

- Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.

- Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia

Przedmiar robót – Wykonanie docieplenia ścian budynku M oraz D-D1

- Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nie dotyczy.

# 5.  Materiały

- Płyty styropianowe gr 10cm, tynk elewacyjny -  kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Parapety stalowe ocynkowane, kolor do ustalenia z Zamawiającym

# 6.   Sprzęt

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy.

# 7.  Transport

Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

# 8.  Kontrola jakości

Sprawdzenie zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:

- zgodność z przedmiarem robót,

- jakość użytego materiału,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- sposób i jakość wykonania montażu płyt

- sposób i jakość osadzenia parapetów

- jakość wykonania obróbki i robót tynkarskich,

- sprzątanie miejsca montażu.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

# 9.  Odbiór robót

Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.

# 10.  Rozliczenie robót

Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.

Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

# 11.   Przepisy związane lub równoważne do nich

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

- Roboty tynkowe PN-70/B-10100